## Slide 1
计算机网络真题讲解
讲师：尚硅谷 – 木棉

## Slide 2
2023年

## Slide 3: 2009年

## Slide 4
  33. 如图，主机H1和H2通过路由器互连，两段链路的数据传输速率为100Mbps，时延带宽积( 即单向传播时延*带宽)均为1000bit。若H1向H2发送1个大小为1MB的文件，分组长度为1000B,则从H1开始发送时刻起到H2收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是(注:M=10^6) ( )。
  A. 80.02ms
  B. 80.08ms
  C. 80.09ms
  D. 80.10ms
计算机网络真题讲解-2023年
传输速度 = 100Mbps
传播时延 * 传输速度 = 1000bit
传播时延 = 10us
数据 = 1MB
分组大小 = 1000B
分组个数 = 数据 / 分组大小 = 1000个
= t2
传输时延 = 分组大小 / 传输速率 = 80us
= t1
t2
t2
t1
t1
t1 * 1000 + t2 + t1 + t2 = 80.10 ms
Notes: 【答案】D

## Slide 5
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
香农定理
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
带宽受限且有高斯白噪声干扰
香农定理
信道的最大数据传输速率 bps
Notes: 【答案】C

## Slide 6
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
奎奈斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
Notes: 【答案】C

## Slide 7
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
奎奈斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
48M V
Notes: 【答案】C

## Slide 8
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
奎奈斯特定理
c信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
48M V
V
Notes: 【答案】C

## Slide 9
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
奎奈斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
48M V
V
V
Notes: 【答案】C

## Slide 10
  34. 某无噪声理想信道带宽为4MHz，采用QAM调制，若该信道的最大数据传输率是48Mbps，则该信道采用的QAM调制方案是( ) 。
  A. QAM-16
  B. QAM-32
  C. QAM-64
  D. QAM-128
计算机网络真题讲解-2023年
奎奈斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
48M V
V
V
Notes: 【答案】C

## Slide 11
  35.假设通过同一信道，数据链路层分别采用停-等协议、GBN协议和SR协议(发送窗口和接收窗口相等)传输数据，三个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为3比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是U1、U2和U3，则U1、U2和U3满足的关系是( )。
  A.U1<=U2<=U3
  B.U1<=U3<=U2
  C.U2<=U3<=U1
  D.U3<=U2<=U1
计算机网络真题讲解-2023年
t2
t4
t1
t3
信道利用率 =
发送方传输时延
总时延
信道利用率 =
n * t1
t1+t2+t3+t4
Notes: 【答案】B

## Slide 12
  35.假设通过同一信道，数据链路层分别采用停-等协议、GBN协议和SR协议(发送窗口和接收窗口相等)传输数据，三个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为3比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是U1、U2和U3，则U1、U2和U3满足的关系是( )。
  A.U1<=U2<=U3
  B.U1<=U3<=U2
  C.U2<=U3<=U1
  D.U3<=U2<=U1
计算机网络真题讲解-2023年
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: 【答案】B

## Slide 13
  36.已知10BaseT以太网的争用时间片为51.2us。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是( )
  A.51.2us
  B.204.8us
  C.768us
  D.819.2us
计算机网络真题讲解-2023年
当主机检测到碰撞时，需要停止发送，并等待一段时间后进行重传。
Notes: 【答案】C

## Slide 14
  36.已知10BaseT以太网的争用时间片为51.2us。若网卡在发送某帧时发生了连续4次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是( )
  A.51.2us
  B.204.8us
  C.768us
  D.819.2us
计算机网络真题讲解-2023年
当主机检测到碰撞时，需要停止发送，并等待一段时间后进行重传。
[0,1,2....
Notes: 【答案】C

## Slide 15
  37. 若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为G(x)=x^4+x+1(即G=10011)，则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是( )。
  A. 101110000
  B. 101110100
  C. 101111000
  D. 101111100
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 【答案】D

## Slide 16
  37. 若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为G(x)=x^4+x+1(即G=10011)，则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是( )。
  A. 101110000
  B. 101110100
  C. 101111000
  D. 101111100
计算机网络真题讲解-2023年
10011
100000
10011
10011
11010
Notes: 【答案】D

## Slide 17
  37. 若甲向乙发送数据时采用CRC校验，生成多项式为G(x)=x^4+x+1(即G=10011)，则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是( )。
  A. 101110000
  B. 101110100
  C. 101111000
  D. 101111100
计算机网络真题讲解-2023年
101
10011
10011
10011
0
Notes: 【答案】D

## Slide 18
  38.某网络拓扑如下图所示，其中路由器R2实现NAT功能。若主机H向Internet发送一个IP分组，则经过R2转发后，该IP分组的源IP地址是( ) 。
  195.123.0.33
  195.123.0.35
  192.168.0.1
  192.168.0.3
计算机网络真题讲解-2023年
R1
R2
192.168.0.3
195.123.0.34/30
私有ip→公有ip
195.123.0.34
R1
R2
195.123.0.0010 0001
195.123.0.0010 0010
195.123.0.33
Notes: 【答案】A

## Slide 19
  39.主机168.16.84.24/20所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是( )。
  A.168.16.80.1，168.16.84.254
  B.168.16.80.1，168.16.95.254
  C.168.16.84.1，168.16.84.254
  D.168.16.84.1，168.16.95.254
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 【答案】B

## Slide 20
  39.主机168.16.84.24/20所在子网的最小可分配地址和最大可分配地址分别是( )。
  A.168.16.80.1，168.16.84.254
  B.168.16.80.1，168.16.95.254
  C.168.16.84.1，168.16.84.254
  D.168.16.84.1，168.16.95.254
计算机网络真题讲解-2023年
168
16
84
24
0 0000 0000
64 0100 0000
128 1000 0000
1100 0000
224 1110 0000
255 1111 1111
168
16
0101 0100
IP 地址
网络地址
24
最大IP地址
20
  . . .
168
16
80
0
最小IP地址
168
16
80
1
168
16
0101 1111
254
168
16
95
254
  . . . /
  . . .
  . . .
  . . .
  . . .
Notes: 【答案】B

## Slide 21
  40. 下列关于ipv6和ipv4的叙述中，正确的是 （ ）
  I. ipv6地址空间是ipv4地址空间的96倍
  II. ipv4和ipv6的基本首部的长度均可变
  III. ipv4向ipv6过渡可以采用双协议栈和隧道技术
  IV. ipv6首部的Hop-Limit等价于ipv4 首部的TTL字段
  A.仅I、II
  B.仅I、IV
  C.仅II、III
  D.仅III、IV
计算机网络真题讲解-2023年
IPv4 |  | IPv6
32位 | 地址长度 | 128位
不固定 | 基本首部 | 40字节
过渡技术：
双协议栈、隧道技术、首部转换
Notes: 【答案】D。

## Slide 22
  47.（9分）如图，主机H登录FTP服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件F，假设H传输 F 建立数据链接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制的初始阈值是 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP的传输时延，在F的传送过程中，H 以 MSS 段向服务器发送数据，且始终没有错误，丢包和乱序。
  （1）
  FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？
  FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？
  H 登录服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接。
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 47.【解析】 （1） 控制连接是持久的； 数据连接是非持久的； 控制连接。 （2） 101 18102 （3） 3MSS 5MSS （4） 6 个 RTT=60ms 18000B/60ms=2.4Mbps

## Slide 24
  47.（9分）如图，主机H登录FTP服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件F，假设H传输 F 建立数据链接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制的初始阈值是 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP的传输时延，在F的传送过程中，H 以 MSS 段向服务器发送数据，且始终没有错误，丢包和乱序。
  （2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第一个字节序号是多少？在断开数据连接的过 程中,FTP 发送的第二次挥手的 ACK 序号是？
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 47.【解析】 （1） 控制连接是持久的； 数据连接是非持久的； 控制连接。 （2） 101 18102 （3） 3MSS 5MSS （4） 6 个 RTT=60ms 18000B/60ms=2.4Mbps

## Slide 25
客户端C
服务器S
TCP断连：四次挥手
FIN
ACK
established
FIN-wait-2
established
close-wait
closed
closed
ACK
time-wait
FIN-wait-1
last-ACK
FIN

## Slide 26
  47.（9分）如图，主机H登录FTP服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件F，假设H传输 F 建立数据链接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制的初始阈值是 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP的传输时延，在F的传送过程中，H 以 MSS 段向服务器发送数据，且始终没有错误，丢包和乱序。
  （3）F 发送过程中，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少?
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 47.【解析】 （1） 控制连接是持久的； 数据连接是非持久的； 控制连接。 （2） 101 18102 （3） 3MSS 5MSS （4） 6 个 RTT=60ms 18000B/60ms=2.4Mbps

## Slide 27
  47.（9分）如图，主机H登录FTP服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件F，假设H传输 F 建立数据链接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制的初始阈值是 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP的传输时延，在F的传送过程中，H 以 MSS 段向服务器发送数据，且始终没有错误，丢包和乱序。
  （4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少要多长时 间，期间应用层数据的平均发送速率是多少？
计算机网络真题讲解-2023年
Notes: 47.【解析】 （1） 控制连接是持久的； 数据连接是非持久的； 控制连接。 （2） 101 18102 （3） 3MSS 5MSS （4） 6 个 RTT=60ms 18000B/60ms=2.4Mbps

## Slide 28
2022年

## Slide 29
奈奎斯特定理与香农定理

## Slide 30
  33. 在ISO/OSI参考模型中， 实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。
  A. 物理层
  B. 数据链路层
  C. 网络层
  D. 传输层
计算机网络真题讲解-2022年
Notes:   B。
  【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、 网络层、 传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

## Slide 31
  34. 在一条带宽为200k的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制， 则该信道的
  最大数据传输速率是 （ ）。
  A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kps D. 1600 kbps
香农定理
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
带宽受限且有高斯白噪声干扰
香农定理
信道的最大数据传输速率 bps
Notes: C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率＝ 2Wlog<sub>2</sub> V, 4 个幅值的 ASK 调制说明
有 4 个相位， 将 V=4 代入，得 800kbps。

## Slide 32
  34. 在一条带宽为200k的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制， 则该信道的
  最大数据传输速率是 （ ）。
  A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kps D. 1600 kbps
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
计算机网络真题讲解-2022年
Notes: C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率＝ 2Wlog<sub>2</sub> V, 4 个幅值的 ASK 调制说明
有 4 个相位， 将 V=4 代入，得 800kbps。

## Slide 33
  34. 在一条带宽为200k的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制， 则该信道的
  最大数据传输速率是 （ ）。
  A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kps D. 1600 kbps
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
bps
计算机网络真题讲解-2022年
Notes: C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率＝ 2Wlog<sub>2</sub> V, 4 个幅值的 ASK 调制说明
有 4 个相位， 将 V=4 代入，得 800kbps。

## Slide 34
  34. 在一条带宽为200k的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制， 则该信道的
  最大数据传输速率是 （ ）。
  A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kps D. 1600 kbps
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
bps
bps
计算机网络真题讲解-2022年
Notes: C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率＝ 2Wlog<sub>2</sub> V, 4 个幅值的 ASK 调制说明
有 4 个相位， 将 V=4 代入，得 800kbps。

## Slide 35
  34. 在一条带宽为200k的无噪声信道上，若采用4个幅值的ASK调制， 则该信道的
  最大数据传输速率是 （ ）。
  A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kps D. 1600 kbps
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
bps
bps
计算机网络真题讲解-2022年
Notes: C。【解析】根据奈奎斯特定理，最大数据传输速率＝ 2Wlog<sub>2</sub> V, 4 个幅值的 ASK 调制说明
有 4 个相位， 将 V=4 代入，得 800kbps。

## Slide 36
  35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是( )。
  A. 183.80.0.0
  B. 183.80.64.0
  C. 183.80.72.0
  D. 183.80.192.0
Notes: B。【解析】主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。 子网
掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、 后 14 位为 0, 把主机IP地址的后 14 位变为 0, 得
到的结果为 183.80.64.0, 即为主机所在网络的网络地址。

## Slide 37
IP地址
子网掩码
网络地址
主机地址
第1个字或者前两个字是姓，后面是名
刘
刘备
前面是名，后面是姓
Gates
Bill Gates
网络号
主机号
广播地址
姓刘的
Gates

## Slide 38
  35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是( )。
  A. 183.80.0.0
  B. 183.80.64.0
  C. 183.80.72.0
  D. 183.80.192.0
0 0000 0000
64 0100 0000
128 1000 0000
1100 0000
224 1110 0000
255 1111 1111
183.80.72.48
IP 地址
子网掩码
255.255.192.0
网络地址？
主机IP地址中，子网掩码为1的部分
183 . 80 . ？ . ？
183.80.0100 1000.48
183 . 80 . 0100 0000 . ？
183 . 80 . 64 . ？
183 . 80 . 64 . 0
Notes: B。【解析】主机所在网络的网络地址可以通过主机的 IP 地址和子网掩码逐位相与得到。 子网
掩码 255.255.192.0 的二进制前 18 位为 1、 后 14 位为 0, 把主机IP地址的后 14 位变为 0, 得
到的结果为 183.80.64.0, 即为主机所在网络的网络地址。

## Slide 39
36． 下图所示网络中的主机H的子网掩码与默认网关分别是 （ ）。
  A. 255.255.255.192, 192.168.1.1
  B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
  C. 255.255.255.224, 192.168.1.1
  D. 255.255.255.224, 192.168.1.62
网关地址
子网掩码
1111 1111.1111 1111.1111 1111.1110 0000
192.168.1.62
255.255.255.224
0 0000 0000
64 0100 0000
128 1000 0000
1100 0000
224 1110 0000
255 1111 1111
Notes: D。【解析】默认网关可以理解为离当前主机最近的路由器的端口地址，所以是 192.168.1.62,
而该主机的子网掩码和网关的子网掩码也相同，／27 即为 255.255.255.224。

## Slide 40
  37． 在SDN网络体系结构中，SDN控制器向数据平面的SD交换机下发流表时所使用的接口是
  A. 东向接口
  B. 南向接口
  C. 西向接口
  D. 北向接口
Notes: B。【解析】SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口， 而南向接口则负责控制平面和
数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

## Slide 41
SDN(框架、解决方案)

## Slide 42
SDN(框架、解决方案)

## Slide 43
SDN(框架、解决方案)
5G网络

## Slide 44
  37． 在SDN网络体系结构中，SDN控制器向数据平面的SD交换机下发流表时所使用的接口是
  A. 东向接口
  B. 南向接口
  C. 西向接口
  D. 北向接口
Notes: B。【解析】SDN 对上层开发者提供的编程接口称为北向接口， 而南向接口则负责控制平面和
数据平面间的通信，所以 SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用南向接口。

## Slide 45
  38． 假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接， 最大段长MSS = 1 KB, 甲一直有数据向乙发送， 当甲的拥塞窗口为16KB时， 计时器发生了超时， 则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是（ ）。
  A. 4 RTT
  B. 5 RTT
  C. 11 RTT
  D. 16RTT
Notes: C。 【解析】时刻 0 发生了超时， 门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8, 同时 cwnd
置为1, 执行慢开始算法，cwnd 指数增长， 经过 3 个 RTT, 增长到 ssthresh 值：之后执行拥
塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT, 增长到 16, 共花费 11 个 RTT, 如下表所示。

## Slide 46
TCP拥塞控制
发送方
接收方
报文
ack
报文
ack
报文
ack
发送方
接收方
报文
ack

## Slide 47
TCP拥塞控制
慢开始
发送方
接收方
报文
ack
每经过一个RTT，拥塞窗口cwnd加倍；
起点低，加速快。（新手福利）
RTT：一个往返时间；

## Slide 48
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
系列 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
TCP拥塞控制
拥塞避免
让拥塞窗口cwnd缓慢增大；
（感情稳定）
慢开始
每经过一个RTT，拥塞窗口cwnd加倍；
起点低，加速快。
（新手福利）
拥塞窗口
RTT
慢开始
拥塞避免
超时
慢开始
拥塞避免

## Slide 49
  38． 假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接， 最大段长MSS = 1 KB, 甲一直有数据向乙发送， 当甲的拥塞窗口为16KB时， 计时器发生了超时， 则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是（ ）。
  A. 4 RTT
  B. 5 RTT
  C. 11 RTT
  D. 16RTT
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
系列 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
超时
拥塞窗口：1
门限值：8
拥塞窗口
RTT
慢开始
拥塞避免
Notes: C。 【解析】时刻 0 发生了超时， 门限值 ssthresh 变为拥塞窗口 cwnd 的一半即 8, 同时 cwnd
置为1, 执行慢开始算法，cwnd 指数增长， 经过 3 个 RTT, 增长到 ssthresh 值：之后执行拥
塞避免算法，cwnd 线性增长，再经过 8 个 RTT, 增长到 16, 共花费 11 个 RTT, 如下表所示。

## Slide 50
  39. 假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接，通信往返时间 RTT=50 ms，最长报文段寿命MSL=800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C主动向 S发出 FIN 段时刻算起，则C和S进入CLOSED 状态所需的时间至少分别是( )。
  A. 850 ms, 50 ms
  B. 1650ms, 50 ms
  C. 850 ms, 75 ms
  D. 1650 ms, 75 ms
Notes: D。【解析】TCP 连接的释放过程如下图所示。 题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客
户 C 发送的 FIN 请求 后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求（即第②步和第③步同时发生， 忽略FIN-WAIT-2和CLOSE-WAIT状态）。 C收到S发来的FIN报文段后， 进入CLOSED状
态还需等到TIME-WAIT结束， 总用时至少为1RTT+2MSL = 50 + 800x2 =1650ms。 S进入
CLOSED状态需要经过3次报文段的传输时间， 即1.5RTT= 75ms。

## Slide 51
TCP建连：三次握手
客户端C
服务器S
SYN
SYN+ACK
init
SYN-send
listen
SYN-received
established
established
ACK

## Slide 52
TCP建连：三次握手
客户端C
服务器S
SYN：
我们可以交往吗？
SYN+ACK：
嗯嗯，我愿意！
心动
init
SYN-send
listen
SYN-received
established
established
ACK：
我也愿意！
对面的女孩看过来
已经表白了
恋爱中
收到表白
恋爱中

## Slide 53
客户端C
服务器S
TCP断连：四次挥手
FIN
ACK
established
FIN-wait-2
established
close-wait
closed
closed
ACK
time-wait
FIN-wait-1
last-ACK
FIN

## Slide 54
客户端C
服务器S
TCP断连：四次挥手
FIN：
我们分手吧
ACK：
太突然了，让我想一想。
established
FIN-wait-2
established
close-wait
closed
closed
ACK：
好的
time-wait
FIN-wait-1
last-ACK
FIN：那就分手吧
恋爱中
恋爱中
分手冷静期
单身
思考要不要分手
单身
一丝希望
看看他怎么说
快点同意

## Slide 55
  39. 假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接，通信往返时间 RTT=50 ms，最长报文段寿命MSL=800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C主动向 S发出 FIN 段时刻算起，则C和S进入CLOSED 状态所需的时间至少分别是( )。
  A. 850 ms, 50 ms
  B. 1650ms, 50 ms
  C. 850 ms, 75 ms
  D. 1650 ms, 75 ms
Notes: D。【解析】TCP 连接的释放过程如下图所示。 题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客
户 C 发送的 FIN 请求 后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求（即第②步和第③步同时发生， 忽略FIN-WAIT-2和CLOSE-WAIT状态）。 C收到S发来的FIN报文段后， 进入CLOSED状
态还需等到TIME-WAIT结束， 总用时至少为1RTT+2MSL = 50 + 800x2 =1650ms。 S进入
CLOSED状态需要经过3次报文段的传输时间， 即1.5RTT= 75ms。

## Slide 56
客户端C
服务器S
TCP断连：四次挥手
FIN
ACK
established
FIN-wait-2
established
close-wait
closed
closed
ACK
time-wait
FIN-wait-1
last-ACK
FIN

## Slide 57
服务器S
客户端C
TCP断连：四次挥手
FIN
ACK
established
FIN-wait-2
established
close-wait
closed
closed
ACK
time-wait
FIN-wait-1
last-ACK
FIN
1.5RTT
1RTT
1RTT+2MSL
Notes: 等待时间为什么是2MSL？
首先说明什么是MSL，MSL是Maximum Segment Lifetime的缩写，译为报文最大生存时间，也就是任何报文在网络上存活的最大时间，一旦超过该时间，报文就会被丢弃。2MSL也就是指的2倍MSL的时间。
为什么是2倍呢？
主动断开的一侧为A，被动断开的一侧为B。
第一个消息：A发FIN
第二个消息：B回复ACK
第三个消息：B发出FIN此时此刻：B单方面认为自己与A达成了共识，即双方都同意关闭连接。此时，B能释放这个TCP连接占用的内存资源吗？不能，B一定要确保A收到自己的ACK、FIN。所以B需要静静地等待A的第四个消息的到来：
第四个消息：A发出ACK，用于确认收到B的FIN
当B接收到此消息，即认为双方达成了同步：双方都知道连接可以释放了，此时B可以安全地释放此TCP连接所占用的内存资源、端口号。
所以被动关闭的B无需任何wait time，直接释放资源。
但，A并不知道B是否接到自己的ACK，A是这么想的：
1）如果B没有收到自己的ACK，会超时重传FiN那么A再次接到重传的FIN，会再次发送ACK
2）如果B收到自己的ACK，也不会再发任何消息，包括ACK
无论是1还是2，A都需要等待，要取这两种情况等待时间的最大值，以应对最坏的情况发生，这个最坏情况是：
去向ACK消息最大存活时间（MSL) + 来向FIN消息的最大存活时间(MSL)。
这恰恰就是2MSL( Maximum Segment Life)。

## Slide 58
  39. 假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接，通信往返时间 RTT=50 ms，最长报文段寿命MSL=800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接接。若从 C主动向 S发出 FIN 段时刻算起，则C和S进入CLOSED 状态所需的时间至少分别是( )。
  A. 850 ms, 50 ms
  B. 1650ms, 50 ms
  C. 850 ms, 75 ms
  D. 1650 ms, 75 ms
Notes: D。【解析】TCP 连接的释放过程如下图所示。 题目问的是最少时间，所以当服务器 S 收到客
户 C 发送的 FIN 请求 后不再发送数据，而是立马发送 FIN 请求（即第②步和第③步同时发生， 忽略FIN-WAIT-2和CLOSE-WAIT状态）。 C收到S发来的FIN报文段后， 进入CLOSED状
态还需等到TIME-WAIT结束， 总用时至少为1RTT+2MSL = 50 + 800x2 =1650ms。 S进入
CLOSED状态需要经过3次报文段的传输时间， 即1.5RTT= 75ms。

## Slide 59
  40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器S上的 Web 页news408.html，news408.html引用了同目录下的1幅图像，news408.html文件大小为1MSS(最大段长)，图像文件大小为3 MSS，H访问S的往返时间 RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是( )。
  A. 30 ms
  B. 40 ms
  C. 50ms
  D. 60 ms
Notes: B。
【解析】
HTTP/1.1默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。
题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP在第三次握手的报文段中捎带HTTP请求，以及TCP连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。
假设接收方有足够大的缓存空间， 即发送窗口等同于拥塞窗口， 需要经过：
第1个RTT, 进行TCP连接， 此时服务器S的发送窗口 ＝1MSS, 并在第三次握手时捎带HTTP请求；
第2个RTT,服务器S发送大小为1MSS的htl文件， 主机C确认后服务器S的发送窗口变为2MSS;
第3个RTT, 服务器S发送大小为2MSS的图像文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为4MSS;第4个RTT, 服务器S发送剩下的1MSS图像文件， 完成传输， 总共需要4个RTT, 即40ms。

## Slide 60
  40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器S上的 Web 页news408.html，news408.html引用了同目录下的1幅图像，news408.html文件大小为1MSS(最大段长)，图像文件大小为3 MSS，H访问S的往返时间 RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是( )。
  A. 30 ms
  B. 40 ms
  C. 50ms
  D. 60 ms
1.5RTT
Notes: B。
【解析】
HTTP/1.1默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。
题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP在第三次握手的报文段中捎带HTTP请求，以及TCP连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。
假设接收方有足够大的缓存空间， 即发送窗口等同于拥塞窗口， 需要经过：
第1个RTT, 进行TCP连接， 此时服务器S的发送窗口 ＝1MSS, 并在第三次握手时捎带HTTP请求；
第2个RTT,服务器S发送大小为1MSS的htl文件， 主机C确认后服务器S的发送窗口变为2MSS;
第3个RTT, 服务器S发送大小为2MSS的图像文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为4MSS;第4个RTT, 服务器S发送剩下的1MSS图像文件， 完成传输， 总共需要4个RTT, 即40ms。

## Slide 61
  40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器S上的 Web 页news408.html，news408.html引用了同目录下的1幅图像，news408.html文件大小为1MSS(最大段长)，图像文件大小为3 MSS，H访问S的往返时间 RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是( )。
  A. 30 ms
  B. 40 ms
  C. 50ms
  D. 60 ms
建连 1.5RTT
发送数据 3RTT
客户端C
服务器S
get html
html
get2MSS图片
2MSS图片
  1MSS图片
established
established
get 1MSS图片
Notes: B。
【解析】
HTTP/1.1默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。
题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP在第三次握手的报文段中捎带HTTP请求，以及TCP连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。
假设接收方有足够大的缓存空间， 即发送窗口等同于拥塞窗口， 需要经过：
第1个RTT, 进行TCP连接， 此时服务器S的发送窗口 ＝1MSS, 并在第三次握手时捎带HTTP请求；
第2个RTT,服务器S发送大小为1MSS的htl文件， 主机C确认后服务器S的发送窗口变为2MSS;
第3个RTT, 服务器S发送大小为2MSS的图像文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为4MSS;第4个RTT, 服务器S发送剩下的1MSS图像文件， 完成传输， 总共需要4个RTT, 即40ms。

## Slide 62
  40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器S上的 Web 页news408.html，news408.html引用了同目录下的1幅图像，news408.html文件大小为1MSS(最大段长)，图像文件大小为3 MSS，H访问S的往返时间 RTT=10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是( )。
  A. 30 ms
  B. 40 ms
  C. 50ms
  D. 60 ms
建连 1RTT
发送数据 3RTT
共 4个RTT
get html
html
get2MSS图片
2MSS图片
  1MSS图片
established
established
get 1MSS图片
SYN
SYN+ACK
init
SYN-send
listen
SYN-received
ACK
客户端C
服务端S
Notes: B。
【解析】
HTTP/1.1默认使用流水线的持久连接，所有请求都是连续发送的。
题目要求最少时间，最理想的流程是 TCP在第三次握手的报文段中捎带HTTP请求，以及TCP连接后慢开始阶段不考虑拥塞情况。
假设接收方有足够大的缓存空间， 即发送窗口等同于拥塞窗口， 需要经过：
第1个RTT, 进行TCP连接， 此时服务器S的发送窗口 ＝1MSS, 并在第三次握手时捎带HTTP请求；
第2个RTT,服务器S发送大小为1MSS的htl文件， 主机C确认后服务器S的发送窗口变为2MSS;
第3个RTT, 服务器S发送大小为2MSS的图像文件，主机C确认后服务器S的发送窗口变为4MSS;第4个RTT, 服务器S发送剩下的1MSS图像文件， 完成传输， 总共需要4个RTT, 即40ms。

## Slide 63
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;
  H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;
  H2和H3属于同一个冲突域;
  H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。
  现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  1)设备1和设备2应该分别选择哪类设备?
Notes: 1)设备1选择100BaseT以太网交换机，设备2选择100BaseT集线器。因为物理层设备既不
能隔离冲突域也不能隔离广播域， 链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。

## Slide 64
计算机网络真题讲解-2022年
Notes: 38．D
考查网络设备与网络风暴。 物理层设备中继器和集线器既不隔离冲突域也不隔离广播域；网桥可隔离冲突域，但不隔离广播域； 网络层的路由器既隔离冲突域，也隔离广播域； VLAN 即虚拟局域网也可隔离广播域。对于不隔离广播 域的设备，他们互连的不同网络都属于同一个广播域，因此扩大了广播域的范围，更容易产生网络风暴。

## Slide 65
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;
  H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;
  H2和H3属于同一个冲突域;
  H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。
  现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  1)设备1和设备2应该分别选择哪类设备?
设备1选择100BaseT以太网交换机，
设备2选择100BaseT集线器。
因为物理层设备既不能隔离
冲突域也不能隔离广播域，
链路层设备可以隔离冲突域
但不能隔离广播域。
Notes: 1)设备1选择100BaseT以太网交换机，设备2选择100BaseT集线器。因为物理层设备既不
能隔离冲突域也不能隔离广播域， 链路层设备可以隔离冲突域但不能隔离广播域。

## Slide 66
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;H2和H3属于同一个冲突域:H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  2)若信号传播速度为2xm/s，以太网最小帧长为64B，信号通过设备2时会产生额外的1.51 us 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?
Notes: 2)假设H2与H3之间的最远距离是D, 根据CSMA/CD协议的工作原理 有
最短帧长＝总线传播时延x数据传输速率x2
本题中由于使用100BaseT局域网标准， 所以 数据传输速率 为100Mbps, 总线传播时延由两部分组成， 一 部分是信号传播时延 ， 另 一部分是信号通过设备 2 时产生的额外1.51µs
时间延迟。代入公式为64B = (1.51µs + D/(2x10<sup>8</sup>m/s))x100Mbps, 注意单位换算， 最终解
得D=210m。

## Slide 67
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;H2和H3属于同一个冲突域:H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  3)在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，
  M是哪种DHCP 报文?
  路由器 E0 接口能否收到封装M 的以太网帧?
  S 向 DHCP 服务器转发的封装M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
Notes: 3)M是DHCP 发现报文(DISCOVER报文）。路由器E0 接口能收到封装M的以太网帧，由
于H4 发送的DHCP发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可
以收到该以太网帧。 由千是广播帧， 所以目的MAC地址是全1, s 向DHCP服务器转发
的封装M的以太网帧的目的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF 。

## Slide 68
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;H2和H3属于同一个冲突域:H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  3)在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，
  M是哪种DHCP 报文?
  路由器 E0 接口能否收到封装M 的以太网帧?
  S 向 DHCP 服务器转发的封装M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
FF-FF-FF-FF-FF-FF
可以
发现报文DISCOVER
Notes: 3)M是DHCP 发现报文(DISCOVER报文）。路由器E0 接口能收到封装M的以太网帧，由
于H4 发送的DHCP发现报文是广播的形式，所以同一个广播域内的所有设备和接口都可
以收到该以太网帧。 由千是广播帧， 所以目的MAC地址是全1, s 向DHCP服务器转发
的封装M的以太网帧的目的MAC地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF 。

## Slide 69
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;H2和H3属于同一个冲突域:H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  4)若 H4 向 H5 发送一个IP 分组 P，则 H5收到的封装P的802.11 帧的地址 1、地址2和地址3分别是什么?
Notes: 4)在H5收到的帧中 ， 地址1、地址2 和地址3分别是00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1
和00-11-11-11-11-D1 。 该帧来自AP， 地址1代表接收端的地址， 地址2代表 AP的地址，
地址3 是发送端的地址 。

## Slide 70
  47.(9分)某网络拓扑如图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的IP 地址配置如图中所示;H1与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域;H2和H3属于同一个冲突域:H4和H5已经接入网络，并通过 DHCP动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和100BaseT集线器(Hub)三类设备各若干台。
  请回答下列问题。
  4)若 H4 向 H5 发送一个IP 分组 P，则 H5收到的封装P的802.11 帧的地址 1、地址2和地址3分别是什么?
地址1 00-11-11-11-11-E1
地址2 00-11-11-11-11-C1
地址3 00-11-11-11-11-D1
Notes: 4)在H5收到的帧中 ， 地址1、地址2 和地址3分别是00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1
和00-11-11-11-11-D1 。 该帧来自AP， 地址1代表接收端的地址， 地址2代表 AP的地址，
地址3 是发送端的地址 。

## Slide 71
2021年

## Slide 72
CSMA/CD
3分
6分
12分

## Slide 73
  33.在TCP/IP 参模中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能( )。
  A. 对话管理
  B. 路由选择
  C. 端到端报文段传输
  D. 结点到结点流量控制
计算机网络真题讲解-2021年
应用层
传输层
网络层
物理层
Notes: B。【解析】 TCP/IP参考模型中传输层相邻的下一 层是网际层 。TCP/IP 的网际层使用一种尽力 而为的服务， 它将分组发往任何网络， 并为之独立选择合适的路由， 但不保证各个分组有序 到达，B正确。TCP/IP认为可靠性是端到端的问题（传输层的功能）， 因此它在网际层仅有无 连接、 不可靠的通信模式， 无法完成结点到结点的流量控制 (OSI参考模型的网络层具有该 功能）。 对话管理和端到端的报文段传输均为传输层的功能。A、C 和D错误。

## Slide 74
  34.若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是（ ）。
  1011 1001
  1101 0001
  C. 0010 1110
  D. 1011 0110
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: A。【解析】 差分曼彻斯特编码常用于局域网传输， 其规则是 ：若码元为 1 ， 则 前半个码元的 电平与上 一码元的后半个码元的电平相同；若码元为0, 则情形相反。差分曼彻斯特编码的特 点在千， 在每个时钟周期的起始处， 跳变则说明该比特是0, 不跳变则说明该比特是1 。 根据题34图， 第1个码元的信号波形因缺乏上 一码元的信号波形， 无法判断是0还是1 ， 但 根据后面的信号波形， 可以求出第2~8个码元为011 1001, 因此选A。

## Slide 75
编码 | 中间跳变
归零编码 | √
非归零编码 | ×
反向非归零编码 | ×
曼彻斯特编码 | √
差分曼彻斯特编码 | √
数字编码

## Slide 76
  34.若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是（ ）。
  1011 1001
  1101 0001
  C. 0010 1110
  D. 1011 0110
计算机网络真题讲解-2021年
a
b
a
b
b
b
a
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
？
？
？
Notes: A。【解析】 差分曼彻斯特编码常用于局域网传输， 其规则是 ：若码元为 1 ， 则 前半个码元的 电平与上 一码元的后半个码元的电平相同；若码元为0, 则情形相反。差分曼彻斯特编码的特 点在千， 在每个时钟周期的起始处， 跳变则说明该比特是0, 不跳变则说明该比特是1 。 根据题34图， 第1个码元的信号波形因缺乏上 一码元的信号波形， 无法判断是0还是1 ， 但 根据后面的信号波形， 可以求出第2~8个码元为011 1001, 因此选A。

## Slide 77
  34.若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是（ ）。
  1011 1001
  1101 0001
  C. 0010 1110
  D. 1011 0110
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: A。【解析】 差分曼彻斯特编码常用于局域网传输， 其规则是 ：若码元为 1 ， 则 前半个码元的 电平与上 一码元的后半个码元的电平相同；若码元为0, 则情形相反。差分曼彻斯特编码的特 点在千， 在每个时钟周期的起始处， 跳变则说明该比特是0, 不跳变则说明该比特是1 。 根据题34图， 第1个码元的信号波形因缺乏上 一码元的信号波形， 无法判断是0还是1 ， 但 根据后面的信号波形， 可以求出第2~8个码元为011 1001, 因此选A。

## Slide 78
  35.现将一个 IP 网络划分为3 个子网,若其中一个子网是 192.168.9.128/26,则下列网络中,不可能是另外两个子网之一的是 （ ）。
  192.168.9.0/25
  B. 192.168.9.0/26
  C. 192.168.9.192/26
  D. 192.168.9.192/27
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: B。【解析】根据题意， 将IP网络划分为3个 子网。 其中一个是192.168.9.128/26 。 可以简写 成x.x.x.10/26 （其中10是128 的二进制1000 0000 的前两位， 因为26-24 =2)。 A选项可以简写成x.x.x.0/25; B选项可以简写成x.x.x.00/26; C 选项可以简写成x.x.x.11/26; D选项可以简写成x.x.x.110/27 。 对于A和c, 可以组成x.x.x.0/25、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26这样3个互不重叠的子网。 对于 D, 可以组成x.x.x.10/26、x.x.x.110/27、x.x.x.111/27这样3个互不重叠的子网。 但对于B,要想将 一个IP 网络划分为几个互不重叠的子网，3个是不够的， 至少需要 划分为 4个 子网：x.x.x.00/26、x.x.x.01/26、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26 。

## Slide 79
  35.现将一个 IP 网络划分为3 个子网,若其中一个子网是 192.168.9.128/26,则下列网络中,不可能是另外两个子网之一的是 （ ）。
  192.168.9.0/25
  B. 192.168.9.0/26
  C. 192.168.9.192/26
  D. 192.168.9.192/27
计算机网络真题讲解-2021年
1000 0000
0000 0000
  /
25
1100 0000
  /
26
  /
26
选项A
选项C
1100 0000
1000 0000
1110 0000
  . . . /
192
168
9
0
24
  /
26
  /
27
  /
27
选项D
  . . . /
192
168
9
128
25
Notes: B。【解析】根据题意， 将IP网络划分为3个 子网。 其中一个是192.168.9.128/26 。 可以简写 成x.x.x.10/26 （其中10是128 的二进制1000 0000 的前两位， 因为26-24 =2)。 A选项可以简写成x.x.x.0/25; B选项可以简写成x.x.x.00/26; C 选项可以简写成x.x.x.11/26; D选项可以简写成x.x.x.110/27 。 对于A和c, 可以组成x.x.x.0/25、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26这样3个互不重叠的子网。 对于 D, 可以组成x.x.x.10/26、x.x.x.110/27、x.x.x.111/27这样3个互不重叠的子网。 但对于B,要想将 一个IP 网络划分为几个互不重叠的子网，3个是不够的， 至少需要 划分为 4个 子网：x.x.x.00/26、x.x.x.01/26、x.x.x.10/26、x.x.x.11/26 。

## Slide 80
  36. 若路由器向 MTU = 800 B的链路转发一个总长度为 1580 B的IP数据报(首部长度为20B)时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第2个分片的总长度字段和 MF标志位的值分别是（ ）。
  A. 796,0
  B. 796，1
  C. 800,0
  D. 800,1
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: B。【解析】链路层MTU= 800B。IP分组首部 长20B。 片偏移以8个 字节为偏移单位， 因此 除最后一个分片， 其他每个分片的数据部分长度都是8B的整数倍。 所以， 最大1P分片的数 据部分长度为776B。总长度1580B的IP 数据报中，数据部分占1560B,1560B/776B=2.01…, 需要分成3 片 。 故第2个分片的总长度字段为796, M为1（表示还 有后续的分片 ）。

## Slide 81
数据封装 & 数据解包
Notes:   B。
  【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、 网络层、 传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

## Slide 82
数据封装
应用层
传输层
网络层
数据链路层
报文(message)
分组/包(packet)
帧(frame)
报文段（segment）
物理层
数据(bit)
二进制数据
二进制数据
TCP头
二进制数据
TCP头
IP头
二进制数据
TCP头
IP头
帧头
电信号
Notes:   B。
  【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、 网络层、 传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

## Slide 83
数据解包
应用层
传输层
网络层
数据链路层
报文(message)
分组/包(packet)
帧(frame)
报文段（segment）
物理层
数据(bit)
二进制数据
二进制数据
TCP头
二进制数据
TCP头
IP头
二进制数据
TCP头
IP头
帧头
电信号
Notes:   B。
  【解析】在 OSI 参考模型中，数据链路层、 网络层、 传输层都具有流量控制功能，数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络中的流量控制，传输层是端到端的流量控制。

## Slide 84
  36. 若路由器向 MTU = 800 B的链路转发一个总长度为 1580 B的IP数据报(首部长度为20B)时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第2个分片的总长度字段和 MF标志位的值分别是（ ）。
  A. 796,0
  B. 796，1
  C. 800,0
  D. 800,1
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: B。【解析】链路层MTU= 800B。IP分组首部 长20B。 片偏移以8个 字节为偏移单位， 因此 除最后一个分片， 其他每个分片的数据部分长度都是8B的整数倍。 所以， 最大1P分片的数 据部分长度为776B。总长度1580B的IP 数据报中，数据部分占1560B,1560B/776B=2.01…, 需要分成3 片 。 故第2个分片的总长度字段为796, M为1（表示还 有后续的分片 ）。

## Slide 85
TCP头
帧头
二进制数据
IP头
版本
4位 指IP协议的版本，主要用两个版本IPV4、IPV6
首部长度
4位 最大是15，单位是4字节，首部长度为20~60字节
区分服务
8位 一般情况并不使用。
总长度
16位 首部和数据长度之和，单位为字节。数据报最大长度为 − 1 = 65535字节
目的IP地址
选项（可变）
填充（可变）
源IP地址
生存时间
协议
首部检验和
片偏移
标志
标识
区分服务
首部
长度
版本
总长度
0 4 8 16 19 24 31

## Slide 86
TCP头
帧头
二进制数据
IP头
标识
16位
标识不同分片是否属于同一数据报。
标志
3位
第2位DF
当DF=1时，则表示该数据报不能分片。
第3位MF
当MF=1时，表示后面还有分片，若为0，则表示这是最后一个数据报分片。
片偏移
13位
单位8个字节
实际偏移量=片偏移值*8byte
用来找到分片数据在原始数据中的位置。
目的IP地址
选项（可变）
填充（可变）
源IP地址
生存时间
协议
首部检验和
片偏移
标志
标识
区分服务
首部
长度
版本
总长度
0 4 8 16 19 24 31

## Slide 87
TCP头
帧头
二进制数据
IP头
生存时间TTL
8位
用来表示数据报的寿命，即为数据报可以经过路由器的数量。
数据报经过一个路由器，TTL值减1；
当TTL的值减到0时，该数据报就会被删除。
协议
8位
表示数据部分的报文类型。
0×01，表示为ICMP报文；
0×06，表示TCP报文；
0×17，表示UDP报文。
首部检验和
16位
对IP数据报的首部进行检验。
目的IP地址
选项（可变）
填充（可变）
源IP地址
生存时间
协议
首部检验和
片偏移
标志
标识
区分服务
首部
长度
版本
总长度
0 4 8 16 19 24 31

## Slide 88
  36.若路由器向 MTU = 800 B的链路转发一个总长度为 1580 B的IP数据报(首部长度为20B)时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第2个分片的总长度字段和 MF标志位的值分别是（ ）。
  A. 796, 0
  B. 796，1
  C. 800, 0
  D. 800, 1
计算机网络真题讲解-2021年
数据部分最大长度：800B-20B=780B
每个分片的数据部分长度都是8B的整数倍
数据部分最大长度：800B-20B=780B–4B = 776B
IP数据报长度 = 首部长度 + 数据长度
数据长度 = 1580 B - 20B = 1560B
第3片：20B首部+28B数据 MF=0
第2片：20B首部+776B数据 MF=1
第1片：20B首部+776B数据 MF=1
Notes: B。【解析】链路层MTU= 800B。IP分组首部 长20B。 片偏移以8个 字节为偏移单位， 因此 除最后一个分片， 其他每个分片的数据部分长度都是8B的整数倍。 所以， 最大1P分片的数 据部分长度为776B。总长度1580B的IP 数据报中，数据部分占1560B,1560B/776B=2.01…, 需要分成3 片 。 故第2个分片的总长度字段为796, M为1（表示还 有后续的分片 ）。

## Slide 89
  37.某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8、10、12 和 6,且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示,则路由器E更新后的到达目的网络 Ne1~Net4的距离分别是
  9,10,12,6
  B. 9,10,28,20
  C. 9,20,12,20
  D. 9,20,28,20
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: D。【解析】根据距离向量路由算法，E收到相邻路由器的距离向量后， 更新 它的路由表： ①当原路由表中没有目的网络时， 把该项目添加到路由表中 。 ②发来的路由信息中有一条到达某个 目的网络的路由， 该路由与当前使用的路由相比， 有较 短的距离， 就用经过 发送路由信息的结点的新 路由替换。 分析题意可知，E 与邻居路由器 A 、 B、 C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8,10,12 和 6。到达 Net1~Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A,B,C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 Net1~Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。
所以距离分别是 9,20,28,20。

## Slide 90
距离向量路由算法
每个路由器维护一张距离表和路由表，并在表中给出到每个已知目的地的最短距离和路径。
不可达

## Slide 91
  37.某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8、10、12 和 6,且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示,则路由器E更新后的到达目的网络 Ne1~Net4的距离分别是
  9,10,12,6
  B. 9,10,28,20
  C. 9,20,12,20
  D. 9,20,28,20
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: D。【解析】根据距离向量路由算法，E收到相邻路由器的距离向量后， 更新 它的路由表： ①当原路由表中没有目的网络时， 把该项目添加到路由表中 。 ②发来的路由信息中有一条到达某个 目的网络的路由， 该路由与当前使用的路由相比， 有较 短的距离， 就用经过 发送路由信息的结点的新 路由替换。 分析题意可知，E 与邻居路由器 A 、 B、 C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8,10,12 和 6。到达 Net1~Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A,B,C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 Net1~Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。
所以距离分别是 9,20,28,20。

## Slide 92
  37.某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E与邻居路由器A、B、C和D之间的直接链路距离分别是8、10、12 和 6,且E收到邻居路由器的距离向量如下表所示,则路由器E更新后的到达目的网络 Ne1~Net4的距离分别是
  9,10,12,6
  B. 9,10,28,20
  C. 9,20,12,20
  D. 9,20,28,20
计算机网络真题讲解-2021年
B
D
A
E
C
(A, net1) = 8+1 = 9
10
6
12
8
路由表
距离表
(C, net4) = 12+8 = 20
(A, net2) = 8+12 = 20
(C, net3) = 12+16 = 28
(B, net3) = 10+18 = 28
Notes: D。【解析】根据距离向量路由算法，E收到相邻路由器的距离向量后， 更新 它的路由表： ①当原路由表中没有目的网络时， 把该项目添加到路由表中 。 ②发来的路由信息中有一条到达某个 目的网络的路由， 该路由与当前使用的路由相比， 有较 短的距离， 就用经过 发送路由信息的结点的新 路由替换。 分析题意可知，E 与邻居路由器 A 、 B、 C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8,10,12 和 6。到达 Net1~Net4 没有直接链路，需要通过邻居路由器。从上述算法可知，E 到达目的网络一定是经过 A,B,C 和 D 中距离最小的。根据题中所给的距离信息，计算 E 经邻居路由器到达目的网络 Net1~Net4 的距离，如下表所示，选择到达每个目的网络距离的最短值。
所以距离分别是 9,20,28,20。

## Slide 93
  38.若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接,则当客户收到服务器发送的 FIN段并向服务器发送了ACK段后，客户的TCP 状态转换为
  CLOSE_WAIT
  B. TIME_WAIT
  C. FIN_WAIT_1
  D. FIN_WAIT_2
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: B。【解析】 TCP 连接释放的过程如下图所示。当客户机收到服务器发送的 FIN 段并向服务 器发送 ACK 段后，客户机的 TCP状态变为 TIME_WAIT, 此时 TCP 连接还未释放，必须经 过时间等待计时器设置的时间 2MSL （最长报文段寿命）后，客户机才进入 CLOSED （连接 关闭）状态。

## Slide 94
  38.若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接,则当客户收到服务器发送的 FIN段并向服务器发送了ACK段后，客户的TCP 状态转换为
  CLOSE_WAIT
  B. TIME_WAIT
  C. FIN_WAIT_1
  D. FIN_WAIT_2
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: B。【解析】 TCP 连接释放的过程如下图所示。当客户机收到服务器发送的 FIN 段并向服务 器发送 ACK 段后，客户机的 TCP状态变为 TIME_WAIT, 此时 TCP 连接还未释放，必须经 过时间等待计时器设置的时间 2MSL （最长报文段寿命）后，客户机才进入 CLOSED （连接 关闭）状态。

## Slide 95
  39.若大小为12B的应用层数据分别通过1个 UDP 数据报和1个TCP 段传输,则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷(应用层数据)最大传输效率分别是
  A. 37.5% 16.7%
  B. 37.5% 37.5%
  C. 60.0% 16.7%
  D. 60.0% 37.5%
计算机网络真题讲解-2021年
UDP首部：8B
TCP首部：20B
Notes: D。【解析】应用层数据交给传输层时，放在报文段的数据部分。UDP 首部有 8B, TCP 首部 最短有 20B。为了达到最大传输效率，通过 UDP 传输时，总长度为 20B, 最大传输效率是 12B/20B = 60%。通过 TCP 传输时，总长度为 32B, 最大传输效率是 12B/32B = 37.5%。

## Slide 96
  39.若大小为12B的应用层数据分别通过1个 UDP 数据报和1个TCP 段传输,则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷(应用层数据)最大传输效率分别是
  A. 37.5% 16.7%
  B. 37.5% 37.5%
  C. 60.0% 16.7%
  D. 60.0% 37.5%
计算机网络真题讲解-2021年
UDP首部：8B
TCP首部：20B
= = 60%
= = 37.5%
Notes: D。【解析】应用层数据交给传输层时，放在报文段的数据部分。UDP 首部有 8B, TCP 首部 最短有 20B。为了达到最大传输效率，通过 UDP 传输时，总长度为 20B, 最大传输效率是 12B/20B = 60%。通过 TCP 传输时，总长度为 32B, 最大传输效率是 12B/32B = 37.5%。

## Slide 97
  40. 假设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据,部分过程如下图所示。甲在t0时刻发送了一个序号seq=501、封装200B数据的段，在t1时刻收到乙发送的序号seq=601、确认序号ack seq=501、接收窗口 revwnd=500B的段,则甲在未收到新的确认段之前可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。
  A. 501~1000
  B. 601~1100
  C. 701~1000
  D. 801~1100
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: C。【解析】依题意，甲发送完 200B 报文后，继续发送的报文段中序号字段seq= 701。由于 乙告知接收窗口为 500, 且甲未收到乙对seq= 501报文段的确认，那么甲还能发送的报文段 字节数为 500- 200 = 300B, 因此甲在未收到新的确认段之前，还能发送的数据序号范围是 701~1000。

## Slide 98
TCP头
源端口号
2字节
目的端口号
2字节
序号
4字节
本报文段发送的数据的第一个字节的序号。
确认号
4字节
期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号。
若确认号为N，则表明到N-1为止的数据都已经正确收到。
校验和
紧急指针
确认号
0 8 16 24 32
选项（可变）
填充（可变）
序号
源端口号
目的端口号
窗口
数据偏移
保留
URG
ACK
PSH
SYN
SYN
FIN
二进制数据
帧头
IP头
固定
首部
20B
4N B

## Slide 99
TCP头
数据偏移
4位
数据部分的起始位置。最大是15，单位是4字节。首部最大长度为60字节。
ACK 1位 确认位
ACK=1时，确认号有效。
SYN 1位 同步位
SYN=1时，表明是连接请求/接受报文。
FIN 1位 终止位
FIN=1，表明要求释放传输连接。
窗口
2字节
接收方让发送方设置发送窗口的依据。
校验和
紧急指针
确认号
0 8 16 24 32
选项（可变）
填充（可变）
序号
源端口号
目的端口号
窗口
数据偏移
保留
URG
ACK
PSH
SYN
SYN
FIN
二进制数据
帧头
IP头
固定
首部
20B
4N B

## Slide 100
TCP头
校验和
2字节
校验首部部分和数据部分。
填充
使整个首部长度是4字节的倍数。
校验和
紧急指针
确认号
0 8 16 24 32
选项（可变）
填充（可变）
序号
源端口号
目的端口号
窗口
数据偏移
保留
URG
ACK
PSH
SYN
SYN
FIN
二进制数据
帧头
IP头
固定
首部
20B
4N B

## Slide 101
  40. 假设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据,部分过程如下图所示。甲在t0时刻发送了一个序号seq=501、封装200B数据的段，在t1时刻收到乙发送的序号seq=601、确认序号ack seq=501、接收窗口 revwnd=500B的段,则甲在未收到新的确认段之前可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。
  A.501~1000
  B.601~1100
  C.701~1000
  D.801~1100
计算机网络真题讲解-2021年
发送方 seq=501 发送数据501~700
接收方 ack_seq = 501 请求序号为501的数据，
rcvwnd=500B 接收窗口为500B
可发送的数据大小为500B-200B = 300B
Notes: C。【解析】依题意，甲发送完 200B 报文后，继续发送的报文段中序号字段seq= 701。由于 乙告知接收窗口为 500, 且甲未收到乙对seq= 501报文段的确认，那么甲还能发送的报文段 字节数为 500- 200 = 300B, 因此甲在未收到新的确认段之前，还能发送的数据序号范围是 701~1000。

## Slide 102
  47.(9分)某网络拓扑如题47图所示,以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在t0时刻H1的ARP表和S的交换表均为空,H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器,在t1时刻(t1>t0)S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧,假设从t0到t1期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。
  请回答下列问题。
  (1)从t0到t1期间,H1 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议?从应用层到数据链路层,该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?
计算机网络真题讲解-2021年
DNS
UDP
IP
CSMA/CD
Notes: 二、综合应用题：
【解析】 1)从t0到t1期间， 除了HTTP, H1还运行了DNS应用层协议， 以将域名转换为IP地址。 DNS运行在 UDP之上，UDP将应用层交下来的DNS报文添加首部后，向下交付给IP层，IP层使用 IP 数据报进行封装， 封装好后，向下交付给 数据链路层，数据链路层使用CSMA/CD帧进行封装。 因此，逐层 封装关系如下： DNS报文->UDP数据报->IP数据报->CSMA/CD帧。

## Slide 103
  47.(9分)某网络拓扑如题47图所示,以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在t0时刻H1的ARP表和S的交换表均为空,H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器,在t1时刻(t1>t0)S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧,假设从t0到t1期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。
  请回答下列问题。
  (2)若S的交换表结构为:<MAC 地址,端口>则t1时刻S交换表的内容是什么?
计算机网络真题讲解-2021年
Mac地址 | 端口
00-11-22-33-44-cc | 4
00-11-22-33-44-bb | 1
00-11-22-33-44-aa | 2
Notes: 2) t0时刻，H1的ARP表和S的交换表为空。H1利用浏览器通过 域名请求访问Web 服务器。由 于要先解析域名，所以会发送DNS报文到本地域名服务器， 查询该域名对应的IP地址，所 以要先向本地域名服务器发送请求。ARP表为空，所以需要先发送ARP请求分组，查询 本地 域名服务器对应的MAC地址。 这些帧的目的MC地址均是FF-FF-FF-FF-FF-FF。S接收到 这个帧，在交换表中记录下MAC地址为00-11-22-33-44-cc，位于端口4, 然后广播该帧。 当 本地域名服务器接收到ARP请求后，向H1发送响应ARP分组。S接收到这个帧，在交换表 中记录下MAC地址为00-11-22-33-4-bb,位于端口1, 然后把该帧从端口4发送出去。 得到了域名对应的IP地址，发现不 在本局域网中，需要通过路由表转发。 H1的ARP表中并没有路由器对应的MAC地址，因此需要先发送ARP请求分组，查询路 由器对应的MAC地址。 这些帧的目的MC地址均是FF-FF-FF-FF- FF-FF。S接收到这个 帧，广播该帧。 当路由器收到ARP请求后，向H1发送响应ARP分组。S接收到这个帧， 在交换表中记录下MAC地址为00-11-22-33-44-aa, 位于端口2, 然后把该帧从端口4发 送出去。 现 在，H1能把 数据发送给路由器了。 在整个过程中，并没有涉及H2, H2没有 主动发送数据 。 所以S 并不会 记录下H2 的MAC地址和端口， 所以S 在tt1时刻的交换表 如下表 所示。

## Slide 104
  47.(9分)某网络拓扑如题47图所示,以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在t0时刻H1的ARP表和S的交换表均为空,H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器,在t1时刻(t1>t0)S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧,假设从t0到t1期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。
  请回答下列问题。
  (3)从t0到t1期间,H2 至少会接收几个与此次 Web 访问相关的帧?接收到的是什么帧?帧的目的 MAC 地址是什么?
计算机网络真题讲解-2021年
Notes: 3)由 2) 的分析可知，H2至少会接收到 2个和此次Web 访问相关的帧。 接收到的均是封装
查询报文的以太网帧；这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF- FF-FF。

## Slide 105
  47.(9分)某网络拓扑如题47图所示,以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在t0时刻H1的ARP表和S的交换表均为空,H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器,在t1时刻(t1>t0)S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧,假设从t0到t1期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。
  请回答下列问题。
  (3)从t0到t1期间,H2 至少会接收几个与此次 Web 访问相关的帧?接收到的是什么帧?帧的目的 MAC 地址是什么?
计算机网络真题讲解-2021年
由 2) 的分析可知，
H2至少会接收到 2个和此次Web 访问相关的帧。
接收到的均是封装 ARP查询报文的以太网帧；
这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF-FF-FF。
Notes: 3)由 2) 的分析可知，H2至少会接收到 2个和此次Web 访问相关的帧。 接收到的均是封装 ARP查询报文的以太网帧；这些帧的目的MAC地址均是FF-FF-FF-FF- FF-FF。

## Slide 106
2020年

## Slide 107
协议要素、网络设备

## Slide 108
  33.下图描述的协议要素是（ ）。
  I.语法 II. 语义 III. 时序
  A. 仅I
  B. 仅 II
  C. 仅III
  D. I、II和III
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 网络协议主要由语义、语法和时序（一般教材定义为同步）三部分组成，即协议三要 素。语义：规定通信双方彼此“讲什么”，规定所要完成的功能，如规定通信双方要发出什么控 制信息，执行的动作和返回的应答。语法：规定通信双方彼此“如何讲”，即规定传输数据的格 式，如数据和控制信息的格式。时序：或称同步，规定了信息交流的次序。由图可知发送方与 接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

## Slide 109
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 网络协议主要由语义、语法和时序（一般教材定义为同步）三部分组成，即协议三要 素。语义：规定通信双方彼此“讲什么”，规定所要完成的功能，如规定通信双方要发出什么控 制信息，执行的动作和返回的应答。语法：规定通信双方彼此“如何讲”，即规定传输数据的格 式，如数据和控制信息的格式。时序：或称同步，规定了信息交流的次序。由图可知发送方与 接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

## Slide 110
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 网络协议主要由语义、语法和时序（一般教材定义为同步）三部分组成，即协议三要 素。语义：规定通信双方彼此“讲什么”，规定所要完成的功能，如规定通信双方要发出什么控 制信息，执行的动作和返回的应答。语法：规定通信双方彼此“如何讲”，即规定传输数据的格 式，如数据和控制信息的格式。时序：或称同步，规定了信息交流的次序。由图可知发送方与 接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

## Slide 111
  33.下图描述的协议要素是（ ）。
  I.语法 II. 语义 III. 时序
  A. 仅I
  B. 仅 II
  C. 仅III
  D. I、II和III
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 网络协议主要由语义、语法和时序（一般教材定义为同步）三部分组成，即协议三要 素。语义：规定通信双方彼此“讲什么”，规定所要完成的功能，如规定通信双方要发出什么控 制信息，执行的动作和返回的应答。语法：规定通信双方彼此“如何讲”，即规定传输数据的格 式，如数据和控制信息的格式。时序：或称同步，规定了信息交流的次序。由图可知发送方与 接收方依次交换信息，体现了协议三要素中的时序要素。

## Slide 112
  34.下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是 （ ）。
  A. 可以确保数据分组传输顺序
  B. 需要为每条虚电路预分配带宽
  C. 建立虚电路时需要进行路由选择
  D. 依据虚电路号(VCID)进行数据分组转发
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 34.【参考答案】 B 【解析】 虚电路服务需要有建立连接过程，每个分组使用短的虚电路号，属于同一条虚电路 的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发顺顺序相同，可以保证有序传输， 不需要为每条虚电路预分配带宽。
曾经的许多网络体系结构(包括 ATM、帧中继)都是虚电路网络，在网络层使用连接，这 些网络层连接被称为虚电路。
尽管虚电路技术已经不再使用，但是类似的思想在电话网络和多协议标记交换网络 (MPLS)还是有其应用，因此学习虚电路技术还是有必要的。

## Slide 113
  34.下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是 （ ）。
  A. 可以确保数据分组传输顺序
  B. 需要为每条虚电路预分配带宽
  C. 建立虚电路时需要进行路由选择
  D. 依据虚电路号(VCID)进行数据分组转发
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 34.【参考答案】 B 【解析】 虚电路服务需要有建立连接过程，每个分组使用短的虚电路号，属于同一条虚电路 的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发顺顺序相同，可以保证有序传输， 不需要为每条虚电路预分配带宽。
曾经的许多网络体系结构(包括 ATM、帧中继)都是虚电路网络，在网络层使用连接，这 些网络层连接被称为虚电路。
尽管虚电路技术已经不再使用，但是类似的思想在电话网络和多协议标记交换网络 (MPLS)还是有其应用，因此学习虚电路技术还是有必要的。

## Slide 114
  34.下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是 （ ）。
  A. 可以确保数据分组传输顺序
  B. 需要为每条虚电路预分配带宽
  C. 建立虚电路时需要进行路由选择
  D. 依据虚电路号(VCID)进行数据分组转发
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 34.【参考答案】 B 【解析】 虚电路服务需要有建立连接过程，每个分组使用短的虚电路号，属于同一条虚电路 的分组按照同一路由进行转发，分组到达终点的顺序与发顺顺序相同，可以保证有序传输， 不需要为每条虚电路预分配带宽。
曾经的许多网络体系结构(包括 ATM、帧中继)都是虚电路网络，在网络层使用连接，这 些网络层连接被称为虚电路。
尽管虚电路技术已经不再使用，但是类似的思想在电话网络和多协议标记交换网络 (MPLS)还是有其应用，因此学习虚电路技术还是有必要的。

## Slide 115
  35. 下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是
  2，2
  B. 2，4
  C. 4，2
  D. 4，4
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 35.【参考答案】 C 【解析】 网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域，链路层设备普通交换机只能隔离冲突
域，物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域也不能隔离广播域。题中共有 2 个广播域， 4 个冲突域。

## Slide 116
  35. 下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是
  2，2
  B. 2，4
  C. 4，2
  D. 4，4
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 35.【参考答案】 C 【解析】 网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域，链路层设备普通交换机只能隔离冲突
域，物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域也不能隔离广播域。题中共有 2 个广播域， 4 个冲突域。

## Slide 117
  35. 下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是
  2，2
  B. 2，4
  C. 4，2
  4，4
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 35.【参考答案】 C 【解析】 网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域，链路层设备普通交换机只能隔离冲突
域，物理层设备集线器、中继器既不能隔离冲突域也不能隔离广播域。题中共有 2 个广播域， 4 个冲突域。

## Slide 118
  36.假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。
  A. 80%
  B. 66.7%
  C. 44.4%
  D. 40%
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】 发送数据帧和确认帧的时间分别为 800ms， 800ms。发送周期为 T = 800+200+800+200 = 2000ms。采用停止-等待协议，信道利用率为 800/2000 = 40%。

## Slide 119
传输时延 / 发送时延
传播时延

## Slide 120
  36.假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。
  A. 80%
  B. 66.7%
  C. 44.4%
  D. 40%
计算机网络真题讲解-2020年
200ms
200ms
t1
t2
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】 发送数据帧和确认帧的时间分别为 800ms， 800ms。发送周期为 T = 800+200+800+200 = 2000ms。采用停止-等待协议，信道利用率为 800/2000 = 40%。

## Slide 121
  36.假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为1000B，数据传输速率是 10kbps，单项传播延时是200ms。则甲的最大信道利用率为（ ）。
  A. 80%
  B. 66.7%
  C. 44.4%
  D. 40%
计算机网络真题讲解-2020年
200ms
200ms
t1
t2
最大信道利用率 =
最大信道利用率
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】 发送数据帧和确认帧的时间分别为 800ms， 800ms。发送周期为 T = 800+200+800+200 = 2000ms。采用停止-等待协议，信道利用率为 800/2000 = 40%。

## Slide 122
  37.某IEEE 802.11 无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收 CSMA/CA帧的过程如 下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间(IFS)中，最长的是（ ）。
  A. IFS1
  B. IFS2
  C. IFS3
  D. IFS4
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 为了尽量避免碰撞， 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的 时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。帧间间 隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。 IEEE802.11 推荐使用 3 种帧间隔（IFS），以便提供 基于优先级的访问控制。 DIFS(分布式协调 IFS)：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。 SIFS （短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧以及对所 接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听 到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，， IFS1 对应的帧间隔 DIFS，时间最长， 图中 IFS2， IFS3， IFS4 对应 SIFS

## Slide 123
  37.某IEEE 802.11 无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收 CSMA/CA帧的过程如 下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间(IFS)中，最长的是（ ）。
  A. IFS1
  B. IFS2
  C. IFS3
  D. IFS4
计算机网络真题讲解-2020年
802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。
这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 为了尽量避免碰撞， 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的 时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。帧间间 隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。 IEEE802.11 推荐使用 3 种帧间隔（IFS），以便提供 基于优先级的访问控制。 DIFS(分布式协调 IFS)：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。 SIFS （短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧以及对所 接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听 到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，， IFS1 对应的帧间隔 DIFS，时间最长， 图中 IFS2， IFS3， IFS4 对应 SIFS

## Slide 124
  37.某IEEE 802.11 无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收 CSMA/CA帧的过程如 下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间(IFS)中，最长的是（ ）。
  A. IFS1
  B. IFS2
  C. IFS3
  D. IFS4
计算机网络真题讲解-2020年
802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。
这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。
DIFS(分布式协调 IFS)：
最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。
PIFS（点协调 IFS）：
中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。
SIFS （短 IFS）：
最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 为了尽量避免碰撞， 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的 时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。帧间间 隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。 IEEE802.11 推荐使用 3 种帧间隔（IFS），以便提供 基于优先级的访问控制。 DIFS(分布式协调 IFS)：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。 SIFS （短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧以及对所 接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听 到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，， IFS1 对应的帧间隔 DIFS，时间最长， 图中 IFS2， IFS3， IFS4 对应 SIFS

## Slide 125
  37.某IEEE 802.11 无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收 CSMA/CA帧的过程如 下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间(IFS)中，最长的是（ ）。
  A. IFS1
  B. IFS2
  C. IFS3
  D. IFS4
计算机网络真题讲解-2020年
802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。
这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。
DIFS(分布式协调 IFS)：
最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。
PIFS（点协调 IFS）：
中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。
SIFS （短 IFS）：
最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。
SIFS
SIFS
SIFS
DIFS
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 为了尽量避免碰撞， 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的 时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。帧间间 隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。 IEEE802.11 推荐使用 3 种帧间隔（IFS），以便提供 基于优先级的访问控制。 DIFS(分布式协调 IFS)：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。 SIFS （短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧以及对所 接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听 到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，， IFS1 对应的帧间隔 DIFS，时间最长， 图中 IFS2， IFS3， IFS4 对应 SIFS

## Slide 126
  37.某IEEE 802.11 无线局域网中，主机H与AP之间发送或接收 CSMA/CA帧的过程如 下图所示。在H或AP发送帧前所等待的帧间间隔时间(IFS)中，最长的是（ ）。
  A. IFS1
  B. IFS2
  C. IFS3
  D. IFS4
计算机网络真题讲解-2020年
802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的时间(继续监听)才能发送下一帧。
这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。
DIFS(分布式协调 IFS)：
最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。
PIFS（点协调 IFS）：
中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。
SIFS （短 IFS）：
最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。
SIFS
SIFS
SIFS
DIFS
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 为了尽量避免碰撞， 802.11 规定，所有的站在完成发送后，必须再等待一段很短的 时间(继续监听)才能发送下一帧。这段时间通称为帧间间隔 IFS(Inter Frame Space)。帧间间 隔的长短取决于该站要发送的帧的类型。 IEEE802.11 推荐使用 3 种帧间隔（IFS），以便提供 基于优先级的访问控制。 DIFS(分布式协调 IFS)：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。 PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。 SIFS （短 IFS）：最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。网络中的控制帧以及对所 接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听 到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，， IFS1 对应的帧间隔 DIFS，时间最长， 图中 IFS2， IFS3， IFS4 对应 SIFS

## Slide 127
  38.若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长(MSS)为IKB，往返时间(RTT)为2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是
  A. 4ms
  B. 8ms
  C. 24ms
  D. 48ms
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 。 38.【参考答案】 D 【解析】 在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间（由于慢开 始门限可以根据需求设置所以这里面为了求最长时间可以假定在慢开始门限小于等于 8KB， 这样由 8KB-32KB 的过程中都是加法增大），考虑拥塞窗口达到 8KB 时，以后的每个轮次拥 塞窗口逐次加 1，需 24×2 = 48ms 后达到 32KB 大小。

## Slide 128
  38.若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长(MSS)为IKB，往返时间(RTT)为2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是
  A. 4ms
  B. 8ms
  C. 24ms
  D. 48ms
计算机网络真题讲解-2020年
拥塞避免
慢开始
增长慢
增长快
Notes: 。 38.【参考答案】 D 【解析】 在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间（由于慢开 始门限可以根据需求设置所以这里面为了求最长时间可以假定在慢开始门限小于等于 8KB， 这样由 8KB-32KB 的过程中都是加法增大），考虑拥塞窗口达到 8KB 时，以后的每个轮次拥 塞窗口逐次加 1，需 24×2 = 48ms 后达到 32KB 大小。

## Slide 129
  38.若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长(MSS)为IKB，往返时间(RTT)为2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是
  A. 4ms
  B. 8ms
  C. 24ms
  D. 48ms
计算机网络真题讲解-2020年
拥塞避免
最短时间
最长时间 = 32- 8 = 24RTT
慢开始
增长慢
增长快
Notes: 。 38.【参考答案】 D 【解析】 在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间（由于慢开 始门限可以根据需求设置所以这里面为了求最长时间可以假定在慢开始门限小于等于 8KB， 这样由 8KB-32KB 的过程中都是加法增大），考虑拥塞窗口达到 8KB 时，以后的每个轮次拥 塞窗口逐次加 1，需 24×2 = 48ms 后达到 32KB 大小。

## Slide 130
  39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段的序号为1000，在断开连接时， 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。
  A. 4002
  B. 4001
  C. 4000
  3999
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 39.【参考答案】 C 【解析】 主机甲与主机乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，则在数据数据传 输阶段所用序号起始为 1001，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，在无 任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 5001-1001 = 4000。

## Slide 131
  39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段的序号为1000，在断开连接时， 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。
  A. 4002
  B. 4001
  C. 4000
  3999
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 39.【参考答案】 C 【解析】 主机甲与主机乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，则在数据数据传 输阶段所用序号起始为 1001，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，在无 任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 5001-1001 = 4000。

## Slide 132
  39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段的序号为1000，在断开连接时， 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。
  A. 4002
  B. 4001
  C. 4000
  3999
计算机网络真题讲解-2020年
起始序号 1001
结束序号 5000
字节数 4000
数据部分
Notes: 39.【参考答案】 C 【解析】 主机甲与主机乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，则在数据数据传 输阶段所用序号起始为 1001，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，在无 任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 5001-1001 = 4000。

## Slide 133
  40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务;局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间(RTT)均为10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是
  A. 10ms, 40ms
  B. 10ms, 50ms
  C. 20ms, 40ms
  D. 20ms, 50ms
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】 忽略各种时延情况下，最短时间，即本地域名服务器存在域名与 IP 地址映射关系， 仅需主机向本地域名服务器递归查询一次 10ms，传送数据 10ms，最短时间共需 20ms；最 长时间即本地域名服务器不存在域名与 IP 地址映射关系，需向本地域名服务器递归查询一次 后，迭代查询各级域名服务器 3 次，需 40ms,传送数据 10ms，最长时间共需 50ms。

## Slide 134
  40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务;局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间(RTT)均为10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是
  A. 10ms, 40ms
  B. 10ms, 50ms
  C. 20ms, 40ms
  D. 20ms, 50ms
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】 忽略各种时延情况下，最短时间，即本地域名服务器存在域名与 IP 地址映射关系， 仅需主机向本地域名服务器递归查询一次 10ms，传送数据 10ms，最短时间共需 20ms；最长时间即本地域名服务器不存在域名与 IP 地址映射关系，需向本地域名服务器递归查询一次 后，迭代查询各级域名服务器 3 次，需 40ms,传送数据 10ms，最长时间共需 50ms。

## Slide 135
  40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务;局域网内主机访问Internet上各服务器的往返时间(RTT)均为10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是
  A. 10ms, 40ms
  B. 10ms, 50ms
  C. 20ms, 40ms
  D. 20ms, 50ms
计算机网络真题讲解-2020年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】 忽略各种时延情况下，最短时间，即本地域名服务器存在域名与 IP 地址映射关系， 仅需主机向本地域名服务器递归查询一次 10ms，传送数据 10ms，最短时间共需 20ms；最长时间即本地域名服务器不存在域名与 IP 地址映射关系，需向本地域名服务器递归查询一次 后，迭代查询各级域名服务器 3 次，需 40ms,传送数据 10ms，最长时间共需 50ms。

## Slide 136
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。
  假设NAT转换表结构为:
  请回答下列问题:
  (1)为使H2 和 H3 能够访问 Web 服务器(使用默认端口号)，需要进行什么配置?
计算机网络真题讲解-2020年
H2
H3
Notes: 47.【答案解析】 （1） 需要静态配置 R2 的 NAT， 实现 NAT 穿透，具体配置为：

## Slide 137
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。
  假设NAT转换表结构为:
  请回答下列问题:
  (2)若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，
  则H2发送P的源 IP地址和目的IP地址分别是什么?
  经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址 分别是什么?
  经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么?
计算机网络真题讲解-2020年
H2
H3
Notes: （2） H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 192.168.1.2 和 203.10.2.2； R3 转发 后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 203.10.2.2； R2 转发后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 192.168.1.2。

## Slide 138
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。
  假设NAT转换表结构为:
计算机网络真题讲解-2020年
H2
H3
Notes: （2） H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 192.168.1.2 和 203.10.2.2； R3 转发 后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 203.10.2.2； R2 转发后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 192.168.1.2。

## Slide 139
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。
  假设NAT转换表结构为:
  请回答下列问题:
  (2)若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，
  则H2发送P的源 IP地址和目的IP地址分别是什么?
  经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址 分别是什么?
  经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么?
计算机网络真题讲解-2020年
 | 源IP | 目的IP
H2 | 192.168.1.2 | 203.10.2.2
R3 | 203.10.2.6 | 203.10.2.2
R2 | 203.10.2.6 | 192.168.1.2
H2
H3
Notes: （2） H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 192.168.1.2 和 203.10.2.2； R3 转发 后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 203.10.2.2； R2 转发后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 192.168.1.2。

## Slide 140
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。
  假设NAT转换表结构为:
  请回答下列问题:
  (1)为使H2 和 H3 能够访问 Web 服务器(使用默认端口号)，需要进行什么配置?
计算机网络真题讲解-2020年
H2
H3
203.10.2.2
192.168.1.2
80
80
 | 源IP | 目的IP
H2 | 192.168.1.2 | 203.10.2.2
R3 | 203.10.2.6 | 203.10.2.2
R2 | 203.10.2.6 | 192.168.1.2
Notes: 47.【答案解析】 （1） 需要静态配置 R2 的 NAT， 实现 NAT 穿透，具体配置为：

## Slide 141
  47.(9分)某校园网有两个局域网，通过路由器R1、R2 和R3互联后接入Internet，S1和 S2为以太网交换机。局域网采用静态IP地址配置，路由器部分接口以及各主机的IP地址如下图所示。请回答下列问题:
  (1)为使H2 和 H3 能够访问 Web 服务器(使用默认端口号)，需要进行什么配置?
  (2)若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP请求报文封装到IP数据报P中发送，
  则H2发送P的源 IP地址和目的IP地址分别是什么?
  经过R3转发后，P的源IP地址和目的IP地址 分别是什么?
  经过R2转发后，P的源IP地址和目的IP地址分别是什么?
计算机网络真题讲解-2020年
  要点总结
  NAT表的配置
  公网转发不能出现局域网的IP
Notes: 二、综合应用题：
47.【答案解析】 （1） 需要静态配置 R2 的 NAT， 实现 NAT 穿透，具体配置为：
（2） H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 192.168.1.2 和 203.10.2.2； R3 转发 后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 203.10.2.2； R2 转发后， P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是： 203.10.2.6 和 192.168.1.2。

## Slide 142
2019年

## Slide 143
4分
11分

## Slide 144
  33． OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ） 。
  A．差错控制
  B．路由选择
  C．会话管理
  D．数据表示转换
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示 层和应用层。第 5 层为会话层，它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信 (对话)，即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

## Slide 145
  33． OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ） 。
  A．差错控制
  B．路由选择
  C．会话管理
  D．数据表示转换
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示 层和应用层。第 5 层为会话层，它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信 (对话)，即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

## Slide 146
  34. 100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（ ） 。
  A．双绞线
  B．单模光纤
  C．多模光纤
  D．同轴电缆
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 34.【参考答案】 A 【解析】 100base-T 是一种以速度 100Mb/s 工作的局域网标准，它通常被称为快速以太网标准，并使用两对 UTP 铜质电缆。 100base-T： 100 标识传输速度为 100Mb/s， base 标识采用 基带传输， T 表示传输介质为双绞线，当为 F 时表示光纤。

## Slide 147
传输介质
双绞线 TP Twisted Pair

## Slide 148
传输介质
同轴电缆 Coaxial Cable

## Slide 149
传输介质
光纤 Optical Fiber

## Slide 150
  34. 100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（ ） 。
  A．双绞线
  B．单模光纤
  C．多模光纤
  D．同轴电缆
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 34.【参考答案】 A 【解析】 100base-T 是一种以速度 100Mb/s 工作的局域网标准，它通常被称为快速以太网标准，并使用两对 UTP 铜质电缆。 100base-T： 100 标识传输速度为 100Mb/s， base 标识采用 基带传输， T 表示传输介质为双绞线，当为 F 时表示光纤。

## Slide 151
  35．对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是 。
  A． 2
  B． 3
  C． 4
  D． 5
计算机网络真题讲解-2019年
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】对于一般的如果要满足在窗口中发送缓存的帧序号不存在二义性，那么需要发送窗 口大小 + 接收窗口大小≤2n。例如当 n=3 时，若发送窗口大小+接收窗口大小大于帧序号数， 那么说明其容纳下的帧数已经超过了帧的序号，则对于接收方，一定会出现重复的帧号，此 时若出现故障，就不能辨别是同帧号中哪一个帧出现了丢失

## Slide 152
  35．对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是 。
  A． 2
  B． 3
  C． 4
  D． 5
计算机网络真题讲解-2019年
8
发送窗口+接收窗口 ≤ 8
接收窗口 ≤ 3
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】对于一般的如果要满足在窗口中发送缓存的帧序号不存在二义性，那么需要发送窗 口大小 + 接收窗口大小≤2n。例如当 n=3 时，若发送窗口大小+接收窗口大小大于帧序号数， 那么说明其容纳下的帧数已经超过了帧的序号，则对于接收方，一定会出现重复的帧号，此 时若出现故障，就不能辨别是同帧号中哪一个帧出现了丢失

## Slide 153
  36．假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ） 。
  A． 2.56µs
  B． 5.12µs
  C． 10.24µs
  D． 20.48µs
计算机网络真题讲解-2019年
2τ = 128B / 10Mb
= 128×8 / 100 us
= 10.24us
τ
τ
Notes: 36.【参考答案】 B 【解析】考察 CSMA/CD 协议中最小数据帧长与单项传播时延的关系。每次发送一个数据帧， 最少需要 2τ时间才能收到其回复。因此发送一个最小数据帧的时间必须大于 2τ，再本题中 128×8/100M>=2τ ，所以τ 最大为 5.12us，答案为 B。

## Slide 154
  37．若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是( ) 。
  A． 126
  B． 254
  C． 510
  D． 1022
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 37.【参考答案】 B 【解析】网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方 法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网 号，以此类推。 当地址范围为 101.200.31.1/24~101.200.31.254/24 时，可分配的 IP 地址数为 254 个，即可 能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

## Slide 155
  37．若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是( ) 。
  A． 126
  B． 254
  C． 510
  D． 1022
  . . . /
计算机网络真题讲解-2019年
101
200
16
0
IP 地址
0000
20
  . . .
101
200
0001 0000
0000 0000
0000 0000
1000
0000 0000
1100
0000 0000
1110
0000 0000
1111
0000 0000
256-2 = 254
子网1
子网2
子网3
子网4
子网5
Notes: 37.【参考答案】 B 【解析】网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方 法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网 号，以此类推。 当地址范围为 101.200.31.1/24~101.200.31.254/24 时，可分配的 IP 地址数为 254 个，即可 能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

## Slide 156
  38．某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t0 时 刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是( ) 。 A． t1
  B． t2
  C． t3
  D． t4
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】 TCP 规定当发送方收到对同一个报文段的 3 个重复的确认时，就可以认为跟在这个 被确认报文段之后的报文已经丢失，立即执行快速重传算法。 t3时刻连续收到了来自服务器的 三个确认序列号 ack_seq = 100 的段。发送方认为 seq = 100 的段已经丢失，执行快速重传 算法，重新发送 seq = 100 段。

## Slide 157
  39．若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是( ) 。
  A． 2018
  B． 2019
  C． 2046
  D． 2047
计算机网络真题讲解-2019年
第1次握手：seq = 2018
第2次握手：seq = 2046,ack_seq = 2019
第3次握手：seq = 2019,ack_seq = 2047
Notes: 39.【参考答案】 D 【解析】根据 TCP 连接建立的“三次握手”原理，第三次握手时甲发出的确认序列号应为第 二次握手时乙发出的序列号+1，即 2047

## Slide 158
  40．下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是 。
  A．在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
  B．在客户/服务器（ C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
  C．在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
  D．在向多用户分发一个文件时， P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 。 40.【参考答案】 B 【解析】在 P2P 模型中，每个结点的权利和义务是对等的，在 C/S 模型中，客户是服务发起 请求，使服务器被动接受各地客户的请求，但是客户之间不能直接通信，例如 Web 应用中两 个浏览器不能直接通信， P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力，可以将任务分配到各个节点，提高了系统效率和资源利用率

## Slide 159
  40．下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是 。
  A．在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
  B．在客户/服务器（ C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
  C．在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
  D．在向多用户分发一个文件时， P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短
计算机网络真题讲解-2019年
Notes: 。 40.【参考答案】 B 【解析】在 P2P 模型中，每个结点的权利和义务是对等的，在 C/S 模型中，客户是服务发起 请求，使服务器被动接受各地客户的请求，但是客户之间不能直接通信，例如 Web 应用中两 个浏览器不能直接通信， P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力，可以将任务分配到各个节点，提高了系统效率和资源利用率

## Slide 160
  47．（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以 及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。
  请回答下列问题：
  （1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？
计算机网络真题讲解-2019年
设备 1 路由器
设备 2 以太网交换机
设备 3 以太网交换机
192.168.1.0
192.168.1.64
Notes: （1）以太网交换机（无 VLAN 功能）连接的若干 LAN 仍然是一个网络（同一个广播域），路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互联起来，隔离了广播域。
IP 地 址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0，视为 LAN1。
IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64，视为 LAN2。
所以设备 1 为路由器，设备 2、 3 为以太网交换机。

## Slide 161
  47．（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以 及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。
  请回答下列问题：
  （2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置 正确的 IP 地址。
计算机网络真题讲解-2019年
IF2 192.168.1.1
IF3 192.168.1.65
192.168.1.1111 1101
设备 1
IF1 192.168.1.1111 1110
192.168.1.254
Notes: （2）设备 1 为路由器，其接口应配置 IP 地址。 IF1 接口与路由器 R 相连，其相连接口的 IP 地址为 192.168.1.253/30， 253 的二进制表示形式为 11111101，故 IF1 接口的网络前缀也应 为 192.168.1.111111，已分配 192.168.1.253，去除全 0 全 1， IF1 接口的 IP 地址应为 192.168.1.254。
LAN1 的默认网关为 192.168.1.1， LAN2 的默认网关为 192.168.1.65，
网关 的 IP 地址是具有路由功能的设备的 IP 地址，通常默认网关地址就是路由器中的 LAN 端口地 址，设备 1 的 IF2、 IF3 接口的 IP 地址分别设置为 192.168.1.1 和 192.168.1.65

## Slide 162
  47．（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以 及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两 类网络互连设备可供选择。
  请回答下列问题：
  （3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet， R 需要提供什么服务？
计算机网络真题讲解-2019年
H1～H4均为私有IP地址，
若要能够访问Internet，
R需要提供NAT服务，
即网络地址转换服务。
Notes: （3）私有地址段： C 类 192.168.0.0~192.168.255.255，即 H1～H4 均为私有 IP 地址，若要 能够访问 Internet， R 需要提供 NAT 服务，即网络地址转换服务。 （4）主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全为 1，为本网络的 广播地址，由于路由器可以隔离广播域，只有主机 H4 会接收到数据报。

## Slide 163
  47．（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以 及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两 类网络互连设备可供选择。
  请回答下列问题：
  （3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet， R 需要提供什么服务？
计算机网络真题讲解-2019年
H1～H4均为私有IP地址，
若要能够访问Internet，
R需要提供NAT服务，
即网络地址转换服务。
Notes: （3）私有地址段： C 类 192.168.0.0~192.168.255.255，即 H1～H4 均为私有 IP 地址，若要 能够访问 Internet， R 需要提供 NAT 服务，即网络地址转换服务。 （4）主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全为 1，为本网络的 广播地址，由于路由器可以隔离广播域，只有主机 H4 会接收到数据报。

## Slide 164
  47．（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以 及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两 类网络互连设备可供选择。
  请回答下列问题：
  （4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？
计算机网络真题讲解-2019年
主机 H4
192.168.1.0111 1111
广播地址
Notes: （4）主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，主机号全为 1，为本网络的 广播地址，由于路由器可以隔离广播域，只有主机 H4 会接收到数据报。

## Slide 165
2018年

## Slide 166
6分

## Slide 167
  33.下列TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。
  A. FTP
  B. DNS
  C. SMTP
  D. HTTP
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: B 【解析】 FTP 用来传输文件， SMTP 用来发送电子邮件， HTTP 用来传输网页文件，都对可 靠性的要求较高，因此都用传输层有连接的 TCP 服务。无连接 UDP 服务效率更高、开销小， DNS 在传输层采用无连接的 UDP 服务。

## Slide 168
  33.下列TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。
  A. FTP
  B. DNS
  C. SMTP
  D. HTTP
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: B 【解析】 FTP 用来传输文件， SMTP 用来发送电子邮件， HTTP 用来传输网页文件，都对可 靠性的要求较高，因此都用传输层有连接的 TCP 服务。无连接 UDP 服务效率更高、开销小， DNS 在传输层采用无连接的 UDP 服务。

## Slide 169
  34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。
  A. 接口形状
  B. 引脚功能
  C. 物理地址
  D. 信号电平
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】 物理层包含以下四种接口特性：
（ 1）机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。 平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。 （ 2）电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。 （ 3）功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。 （ 4）过程特性（规程特性）：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。 物理地址又称硬件地址或 MAC 地址，属于数据链路层，不要被其名称中的“物理”二字误导 认为物理地址属于物理层。

## Slide 170
  34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。
  A. 接口形状
  B. 引脚功能
  C. 物理地址
  D. 信号电平
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】 物理层包含以下四种接口特性：
（ 1）机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。 平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。 （ 2）电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。 （ 3）功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。 （ 4）过程特性（规程特性）：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。 物理地址又称硬件地址或 MAC 地址，属于数据链路层，不要被其名称中的“物理”二字误导 认为物理地址属于物理层。

## Slide 171
  35. IEEE 802.11 无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是（ ）。
  A. 发送确认帧
  B. 采用二进制指数退避
  C. 使用多个 MAC 地址
  D. 交换RTS 与 CTS 帧
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 35.【参考答案】 D 【解析】 为了更好地解决隐蔽站带来的碰撞问题， 802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。具体的做法是这样的。 A 在向 B 发送数据帧之前，先发送一个短的控制帧，叫做请求发 送 RTS(Request To Send)，它包括源地址、目的地址和这次通信（包括相应的确认帧）所需 的持续时间。当然， A 在发送 RTS 帧之前，必须先监听信道。若信道空闲，则等待一段时间 DIFS 后，才能够发送 RTS 帧。若 B 正确收到 A 发来的 RTS 帧，且媒体空闲，则等待一段 时间 SIFS 后，就向 A 发送一个叫做允许发送 CTS(Clear To Send)的控制帧，它也包括这次 通信所需的持续时间。 A 收到 CTS 帧后，再等待一段时间 SIFS 后，就可发送数据帧。若 B 正确收到了 A 发来的数据帧，在等待时间 SIFS 后，就向 A 发送确认帧 ACK。因此，选项 D 正确。

## Slide 172
  35. IEEE 802.11 无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是（ ）。
  A. 发送确认帧
  B. 采用二进制指数退避
  C. 使用多个 MAC 地址
  D. 交换RTS 与 CTS 帧
计算机网络真题讲解-2018年
802.11 信道进行预约
A在发送 RTS 帧之前，必须先监听信道。若信道空闲，则等待一段时间 DIFS 后，才能够发送 RTS (Request To Send) 帧。包括源地址、目的地址和这次通信（包括相应的确认帧）所需的持续时间。
若 B 正确收到 A 发来的 RTS 帧，且媒体空闲，则等待一段时间 SIFS 后，就向 A 发送一个叫做允许发送 CTS(Clear To Send)的控制帧，它也包括这次通信所需的持续时间。
A 收到 CTS 帧后，再等待一段时间 SIFS 后，就可发送数据帧。
若 B 正确收到了 A 发来的数据帧，在等待时间 SIFS 后，就向 A 发送确认帧 ACK。
Notes: 35.【参考答案】 D 【解析】 为了更好地解决隐蔽站带来的碰撞问题， 802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。具体的做法是这样的。 A 在向 B 发送数据帧之前，先发送一个短的控制帧，叫做请求发 送 RTS(Request To Send)，它包括源地址、目的地址和这次通信（包括相应的确认帧）所需 的持续时间。当然， A 在发送 RTS 帧之前，必须先监听信道。若信道空闲，则等待一段时间 DIFS 后，才能够发送 RTS 帧。若 B 正确收到 A 发来的 RTS 帧，且媒体空闲，则等待一段 时间 SIFS 后，就向 A 发送一个叫做允许发送 CTS(Clear To Send)的控制帧，它也包括这次 通信所需的持续时间。 A 收到 CTS 帧后，再等待一段时间 SIFS 后，就可发送数据帧。若 B 正确收到了 A 发来的数据帧，在等待时间 SIFS 后，就向 A 发送确认帧 ACK。因此，选项 D 正确。

## Slide 173
  36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
  A. 240 比特
  B. 400 比特
  C. 480 比特
  D. 800 比特
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】设数据帧长度为 x 比特，则信道利用率 = (xb÷3kb/s) ÷ ((xb÷3kb/s) + 200ms + 200ms) = 40%，解得 x = 800 比特，因此选项 D 正确。

## Slide 174
  36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
  A. 240 比特
  B. 400 比特
  C. 480 比特
  D. 800 比特
计算机网络真题讲解-2018年
200ms
200ms
t1
t2=0
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】设数据帧长度为 x 比特，则信道利用率 = (xb÷3kb/s) ÷ ((xb÷3kb/s) + 200ms + 200ms) = 40%，解得 x = 800 比特，因此选项 D 正确。

## Slide 175
  36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
  A. 240 比特
  B. 400 比特
  C. 480 比特
  D. 800 比特
计算机网络真题讲解-2018年
200ms
200ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】设数据帧长度为 x 比特，则信道利用率 = (xb÷3kb/s) ÷ ((xb÷3kb/s) + 200ms + 200ms) = 40%，解得 x = 800 比特，因此选项 D 正确。

## Slide 176
  36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
  A. 240 比特
  B. 400 比特
  C. 480 比特
  D. 800 比特
计算机网络真题讲解-2018年
200ms
200ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】设数据帧长度为 x 比特，则信道利用率 = (xb÷3kb/s) ÷ ((xb÷3kb/s) + 200ms + 200ms) = 40%，解得 x = 800 比特，因此选项 D 正确。

## Slide 177
  36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
  A. 240 比特
  B. 400 比特
  C. 480 比特
  D. 800 比特
计算机网络真题讲解-2018年
200ms
200ms
t1
t2=0
信道利用率 =
x = 800
Notes: 36.【参考答案】 D 【解析】设数据帧长度为 x 比特，则信道利用率 = (xb÷3kb/s) ÷ ((xb÷3kb/s) + 200ms + 200ms) = 40%，解得 x = 800 比特，因此选项 D 正确。

## Slide 178
  37.路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的 目的MAC 地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ ）。
  00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52
  B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-a1-b2-c3-d4-61
  C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52
  D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 37.【参考答案】 D 【解析】本题考查以太网帧在传输过程中有关其内部 MAC 地址和 IP 地址的变化情况：源 IP 地址和目的 IP 地址不会产生变化；源 MAC 地址和目的 MAC 地址逐网络（或逐链路）都发 生变化。 H1 把封装有 IP 分组 P（ IP 分组 P 首部中的源 IP 地址为 192.168.3.2，目的 IP 地址 为 192.168.3.1）的以太网帧发送给路由器 R，帧首部中的目的 MAC 地址为 00-1a-2b-3c-4d- 51，源 MAC 地址为 00-1a-2b-3c-4d-52；路由器 R 收到该帧后进行查表转发，其中 IP 首部 中的 IP 地址不变，但帧首部中的 MAC 地址都要变化，目的 MAC 地址变化为 00-a1-b2-c3- d4-62，源 MAC 地址变化为 00-1a-2b-3c-4d-61。综上所述，选项 D 正确。

## Slide 179
  37.路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的 目的MAC 地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是（ ）。
  00-a1-b2-c3-d4-62 00-1a-2b-3c-4d-52
  B. 00-a1-b2-c3-d4-62 00-a1-b2-c3-d4-61
  C. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-1a-2b-3c-4d-52
  D. 00-1a-2b-3c-4d-51 00-a1-b2-c3-d4-61
计算机网络真题讲解-2018年
源 IP 地址和目的 IP 地址不会产生变化；
源 MAC 地址和目的 MAC 地址逐网络（或逐链路）都发生变化。
Notes: 37.【参考答案】 D 【解析】本题考查以太网帧在传输过程中有关其内部 MAC 地址和 IP 地址的变化情况：源 IP 地址和目的 IP 地址不会产生变化；源 MAC 地址和目的 MAC 地址逐网络（或逐链路）都发 生变化。 H1 把封装有 IP 分组 P（ IP 分组 P 首部中的源 IP 地址为 192.168.3.2，目的 IP 地址 为 192.168.3.1）的以太网帧发送给路由器 R，帧首部中的目的 MAC 地址为 00-1a-2b-3c-4d- 51，源 MAC 地址为 00-1a-2b-3c-4d-52；路由器 R 收到该帧后进行查表转发，其中 IP 首部 中的 IP 地址不变，但帧首部中的 MAC 地址都要变化，目的 MAC 地址变化为 00-a1-b2-c3- d4-62，源 MAC 地址变化为 00-1a-2b-3c-4d-61。综上所述，选项 D 正确。

## Slide 180
  38.某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为
  35.230.0.0/19
  B. 35.230.0.0/20
  C. 35.230.32.0/19
  D. 35.230.32.0/20
计算机网络真题讲解-2018年
35.230.32.0/21
35.230.40.0/21
35 . 230 . 32 . 0 / 19
35.230.48.0/21
35.230.56.0/21
0010 0000
0010 1000
0011 0000
0011 1100
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】本题考查路由聚合技术。将多个目的网络地址聚合为一个目的网络地址的方法是“找 共同前缀”。

## Slide 181
  39.UDP 协议实现分用(demultiplexing)时所依据的头部字段是（ ）。
  源端口号
  B. 目的端口号
  C. 长度
  D. 校验和
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 39.【参考答案】 B 【解析】传输层分用的定义是：接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到 目的进程。选项 C 和 D 显然不符。端口号是传输层服务访问点 TSAP，用来标识朱继忠的应 用进程。对于选项 A 和 B，源端口号是在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端 口号是在终点交付报文时使用到，符合题意，选 B，

## Slide 182
  39.UDP 协议实现分用(demultiplexing)时所依据的头部字段是（ ）。
  源端口号
  B. 目的端口号
  C. 长度
  D. 校验和
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 39.【参考答案】 B 【解析】传输层分用的定义是：接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到 目的进程。选项 C 和 D 显然不符。端口号是传输层服务访问点 TSAP，用来标识朱继忠的应 用进程。对于选项 A 和 B，源端口号是在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端 口号是在终点交付报文时使用到，符合题意，选 B，

## Slide 183
  40. 无需转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是( )。
  JPEG 图像
  B. MPEG 视频
  C. EXE 文件
  D. ASCII 文本
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】SMTP 本来就是为传送 ASCII 码而不是传送二进制数据设计的。因此，选项 D 正确。

## Slide 184
  40. 无需转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是( )。
  JPEG 图像
  B. MPEG 视频
  C. EXE 文件
  D. ASCII 文本
计算机网络真题讲解-2018年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】SMTP 本来就是为传送 ASCII 码而不是传送二进制数据设计的。因此，选项 D 正确。

## Slide 185
  47.(7分)某公司网络如题47图所示。IP 地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP 地址，销售部子网的MTU=1500B，技术部子网的MTU=800B。请回答下列问题。
  (1)销售部子网的广播地址是什么?
  技术部子网的子网地址是什么?
  若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机?
计算机网络真题讲解-2018年
  192.168.1.0000 0000
  192.168.1.0000 0000
  192.168.1.1000 0000
  销售部
  技术部
  广播地址 192.168.1.0111 1111
  192.168.1.127
  子网地址 192.168.1.1000 0000
  192.168.1.128
  主机数量 128 – 2 – 80 - 1 = 45台
  192.168.1.126 192.168.1.254
  F0 F1
  路由器
Notes: （1）广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址（主机号全 0 的地址，代表网络本身）。销售 部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间， IP 地址的前 24 位为子网的网络号。于 是在后 8 位中划分部门的子网，选择前 1 位作为部门子网的网络号。
令销售部子网的网络号 为 0，技术部子网的网络号为 1，则技术部子网的完整地址为 192.168.1.128；
令销售部子网 的主机号全 1，可以得到该部门的广播地址为 192.168.1.127。
每个主机仅分配一个 IP 地址， 计算目前还可以分配的主机数，用技术部可以分配的主机数，减去已分配的主机数，技术部 总共可以分配计算机主机数为 27-2 = 126（减去全 0 和全 1 的主机号）。已经分配了 208- 129+1 = 80 个，此外还有 1 个 IP 地址分配给了路由器的端口(192.168.1.254)，因此还可以 分配 126-80-1=45 台。

## Slide 186
  47.(7分)某公司网络如题47图所示。IP 地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP 地址，销售部子网的MTU=1500B，技术部子网的MTU=800B。请回答下列问题。
  (2)假设主机 192.168.1.1 向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP 分片封装数据的字节数是多少?至少需要分为几个分片?每个分片的片偏移量是多少?
计算机网络真题讲解-2018年
第 1 个分片的偏移量 0
第 2 个分片的偏移量为 776/8 = 97
  192.168.1.126 192.168.1.254
  F0 F1
  路由器
  数据部分 1500B -20 B = 1480B
  MTU = 800B
  IP 分组头部 20B
  数据部分 (800-20)//8×8 = 776
  分片数 1480B/776 = 2
Notes: （2）判断分片的大小，需要考虑各个网段的 MTU，而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整 数倍。由题可知，在技术部子网内， MTU = 800B， IP 分组头部长 20B，最大 IP 分片封装数 据的字节数为⌊(800-20)/8⌋×8 = 776。至少需要的分片数为⌈(1500-20)/776⌉ = 2。第 1 个分片 的偏移量 0；第 2 个分片的偏移量为 776/8 = 97。

## Slide 187
2017年

## Slide 189
  33. 假设OSI参考模型的应用层欲发送400 B的数据(无拆分)，除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20 B的额外开销，则应用层数据传输效率约为 （ ）。
  A． 80％
  B． 83％
  C． 87％
  D． 91％
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 33.【参考答案】 A 【解析】 OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 20B×5 = 100B 的额外开销。应用层是顶层，所以它的数据传输效率为 400B/500B = 80%，答案选 A

## Slide 190
  33. 假设OSI参考模型的应用层欲发送400 B的数据(无拆分)，除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20 B的额外开销，则应用层数据传输效率约为 （ ）。
  A． 80％
  B． 83％
  C． 87％
  D． 91％
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 33.【参考答案】 A 【解析】 OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 20B×5 = 100B 的额外开销。应用层是顶层，所以它的数据传输效率为 400B/500B = 80%，答案选 A

## Slide 191
  33. 假设OSI参考模型的应用层欲发送400 B的数据(无拆分)，除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20 B的额外开销，则应用层数据传输效率约为 （ ）。
  A． 80％
  B． 83％
  C． 87％
  D． 91％
计算机网络真题讲解-2017年
= = 80%
Notes: 33.【参考答案】 A 【解析】 OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 20B×5 = 100B 的额外开销。应用层是顶层，所以它的数据传输效率为 400B/500B = 80%，答案选 A

## Slide 192
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 193
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
信噪比 dB
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 194
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
信噪比 dB
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 195
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
信噪比 dB
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 196
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
dB = 30 dB
信噪比 dB
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 197
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
dB = 30 dB
信噪比 dB
= 1000
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 198
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
dB = 30 dB
信噪比 dB
= 1000
V ≥
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 199
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
dB = 30 dB
信噪比 dB
= 1000
V ≥
V ≥ 5
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 200
  34．若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是 （ ）。
  A． 4
  B． 8
  C． 16
  D． 32
计算机网络真题讲解-2017年
V ≥
V ≥
dB = 30 dB
信噪比 dB
= 1000
V ≥
V ≥ 5
V ≥ 32
Notes: D
【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计 算有噪信道极限数据传输速率。 2Wlog2(N) ≥ Wlog2(1+S/N)， W 是信道带宽， N 是信号状态 数， S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 N≥32，答案选 D。分贝数 = 10log10(S/N)

## Slide 201
  35．在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F，则帧F的地址1、地址2和地址3分别是
  A． 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9c
  B． 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9c
  C． 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9c， 00-12-34-56-78-9a
  D． 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9c， 00-12-34-56-78-9b
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 。 35.【参考答案】 B 【解析】 IEE 802.11 数据帧有四种子类型，分别是 IBSS、 From AP、 To AP、 WDS。这里的 数据帧 F 是从笔记本电脑发送往访问接入点(AP)，所以属于 To AP 子类型。这种帧地址 1 是 RA(BSSID)，地址 2 是 SA，地址 3 是 DA。 RA 是 Receiver Address 的缩写， BSSID 是 basic service set idenrifier 的缩写， SA 是 source address 的缩写， DA 是 destination address 的 缩写。因此地址 1 是 AP 的 MAC，地址 2 是 H 的 MAC，地址 3 是 R 的 MAC，答案选 B。

## Slide 202
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
IBSS | 0 | 0 | 目的地址 | 源地址 | BSSID | 不使用
To AP | 1 | 0 | BSSID | 源地址 | 目的地址 | 不使用
From AP | 0 | 1 | 目的地址 | BSSID | 源地址 | 不使用
WDS | 1 | 1 | 目的AP地址 | 源AP地址 | 目的地址 | 源地址

## Slide 203
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
IBSS | 0 | 0 | 目的地址 | 源地址 | BSSID | 不使用
源地址
目的地址

## Slide 204
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
To AP | 1 | 0 | BSSID | 源地址 | 目的地址 | 不使用
源地址
目的地址
BSSID

## Slide 205
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
From AP | 0 | 1 | 目的地址 | BSSID | 源地址 | 不使用
源地址
目的地址
BSSID

## Slide 206
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
WDS | 1 | 1 | 目的AP地址 | 源AP地址 | 目的地址 | 源地址
源地址
目的地址
源AP地址
目的AP地址

## Slide 207
IEEE 802.11无线局域网
2 2 6 6 6 2 6 0~2312 4 (字节)
顺序控制
地址4
地址2
持续时间
和ID位
地址1
帧控制
数据部分
FCS
地址3
From DS
To DS
802.11 无线数据帧格式
类型 | To Ds | From DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
IBSS | 0 | 0 | 目的地址 | 源地址 | BSSID | 不使用
To AP | 1 | 0 | BSSID | 源地址 | 目的地址 | 不使用
From AP | 0 | 1 | 目的地址 | BSSID | 源地址 | 不使用
WDS | 1 | 1 | 目的AP地址 | 源AP地址 | 目的地址 | 源地址
无线连接的
目的地址
无线连接的
源地址

## Slide 208
  35．在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F，则帧F的地址1、地址2和地址3分别是
  A． 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9c
  B． 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9c
  C． 00-12-34-56-78-9b， 00-12-34-56-78-9c， 00-12-34-56-78-9a
  D． 00-12-34-56-78-9a， 00-12-34-56-78-9c， 00-12-34-56-78-9b
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 。 35.【参考答案】 B 【解析】 IEE 802.11 数据帧有四种子类型，分别是 IBSS、 From AP、 To AP、 WDS。这里的 数据帧 F 是从笔记本电脑发送往访问接入点(AP)，所以属于 To AP 子类型。这种帧地址 1 是 RA(BSSID)，地址 2 是 SA，地址 3 是 DA。 RA 是 Receiver Address 的缩写， BSSID 是 basic service set idenrifier 的缩写， SA 是 source address 的缩写， DA 是 destination address 的 缩写。因此地址 1 是 AP 的 MAC，地址 2 是 H 的 MAC，地址 3 是 R 的 MAC，答案选 B。

## Slide 209
  36．下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是
  A． 0.0.0.0
  B． 127.0.0.1
  C． 200.10.10.3
  D． 255.255.255.255
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 36.【参考答案】 A 【解析】根据 RFC 文档描述， 0.0.0.0/32 可以作为本主机在本网络上的源地址。 127.0.0.1 是 回送地址，以它为目的 IP 地址的数据将被立即返回到本机。 200.10.10.3 是 C 类 IP 地址 255.255.255.255 是广播地址。

## Slide 210
  37．直接封装RIP、 OSPF、 BGP报文的协议分别是（ ）。
  A． TCP、 UDP、 IP
  B． TCP、 IP、 UDP
  C． UDP、 TCP、 IP
  D． UDP、 IP、 TCP
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 37.【参考答案】 D 【解析】 RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，通过广播 UDP 报文来交换路由 信息。 OSPF 是一个内部网关协议，不使用传输协议，如 UDP 或 TCP，而是直接用 IP 包封 装它的数据。 BGP 是一个外部网关协议，用 TCP 封装它的数据。因此答案选 D

## Slide 211
  38．若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是（ ）。
  A． 254
  B． 256
  C． 510
  D． 512
计算机网络真题讲解-2017年
21.3.0.0/16
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】 这个网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每位个子网有 7 位 的子网号， 9 位主机号。除去一个网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 29-2 = 512-2 = 510，故答案选 C

## Slide 212
  38．若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是（ ）。
  A． 254
  B． 256
  C． 510
  D． 512
计算机网络真题讲解-2017年
21.3.0.0/16
128 =
网络号 16+7 =23位
主机号 32-23 = 9位
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】 这个网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每位个子网有 7 位 的子网号， 9 位主机号。除去一个网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 29-2 = 512-2 = 510，故答案选 C

## Slide 213
  38．若将网络21.3.0.0/16划分为128个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是（ ）。
  A． 254
  B． 256
  C． 510
  D． 512
计算机网络真题讲解-2017年
21.3.0.0/16
128 =
网络号 16+7 =23位
主机号 32-23 = 9位
主机个数 = - 2 = 510
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】 这个网络有 16 位的主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，每位个子网有 7 位 的子网号， 9 位主机号。除去一个网络地址和广播地址，可分配的最大 IP 地址个数是 29-2 = 512-2 = 510，故答案选 C

## Slide 214
  39．若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1 KB， RTT=5 ms，乙开辟的接收缓存为 64 KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32 KB，需经过的时间至少是 A． 25 ms
  B． 30 ms
  C． 160 ms
  D． 165 ms
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
系列 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
计算机网络真题讲解-2017年
拥塞窗口
RTT
慢开始
Notes: 。 39.【参考答案】 A 【解析】按照慢开始算法，发送窗口 = min{拥塞窗口，接收窗口)，初始的拥塞窗口为最大报 文段长度 1KB。每经过一个 RTT，拥塞窗口翻倍，因此需至至少经过 5 个 RTT，发送窗口才 能达到 32KB，所以答案选 A。

## Slide 215
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
系列 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
  39．若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS=1 KB， RTT=5 ms，乙开辟的接收缓存为 64 KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32 KB，需经过的时间至少是 A． 25 ms
  B． 30 ms
  C． 160 ms
  D． 165 ms
计算机网络真题讲解-2017年
拥塞避免
最短时间 = 5RTT
慢开始
增长慢
增长快
拥塞窗口
RTT
慢开始
1+2+4+8+16+32 = 63KB < 接收缓存
Notes: 。 39.【参考答案】 A 【解析】按照慢开始算法，发送窗口 = min{拥塞窗口，接收窗口)，初始的拥塞窗口为最大报 文段长度 1KB。每经过一个 RTT，拥塞窗口翻倍，因此需至至少经过 5 个 RTT，发送窗口才 能达到 32KB，所以答案选 A。

## Slide 216
  40．下列关于FTP协议的叙述中， 错误的是
  A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
  B．控制连接在整个会话期间保持打开状态
  C．服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接
  D．客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 40.【参考答案】 C 【解析】 FTP 协议使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连 接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭，选项 A 和 B 是正确的。默认情况下 FTP 协议 使用 TCP20 端口进行数据连接， TCP21 端口进行控制连接。但是是否使用 TCP20 端口建立 数据连接与传输模式有关，主动方式使用 TCP20 端口，被动方式由服务器和客户端自行协商 决定，选项 C 错，选项 D 对。所以答案选 C。

## Slide 217
  40．下列关于FTP协议的叙述中， 错误的是
  A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
  B．控制连接在整个会话期间保持打开状态
  C．服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接
  D．客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接
计算机网络真题讲解-2017年
被动模式（PASV）：
服务器等待客户端发起数据连接
主动模式（PORT）：
服务器主动发起数据连接
我打开了端口，你来连我吧
客服端
服务端
我打开了端口，你来连我吧
Notes: 40.【参考答案】 C 【解析】 FTP 协议使用控制连接和数据连接，控制连接存在于整个 FTP 会话过程中，数据连 接在每次文件传输时才建立，传输结束就关闭，选项 A 和 B 是正确的。默认情况下 FTP 协议 使用 TCP20 端口进行数据连接， TCP21 端口进行控制连接。但是是否使用 TCP20 端口建立 数据连接与传输模式有关，主动方式使用 TCP20 端口，被动方式由服务器和客户端自行协商 决定，选项 C 错，选项 D 对。所以答案选 C。

## Slide 218
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (1)对于图(a)， t0时刻到t1时刻期间， 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少?正确接收的是哪几个帧(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: （1） t0 时刻到 t1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧， (1 分)分别是 $S{0,0}、 S{1,0}、 S_{2,0}$。 (1 分)R3,3 说明乙发送的数据帧确认号是 3，即希望甲发送序号 3 的数据帧，说明 乙已经接收了序号为 0~2 的数据帧。

## Slide 219
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (1)对于图(a)， t0时刻到t1时刻期间， 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少?正确接收的是哪几个帧(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
S 0, 0
S 1, 0
S 2, 0
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: （1） t0 时刻到 t1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧， (1 分)分别是 $S{0,0}、 S{1,0}、 S_{2,0}$。 (1 分)R3,3 说明乙发送的数据帧确认号是 3，即希望甲发送序号 3 的数据帧，说明 乙已经接收了序号为 0~2 的数据帧。

## Slide 220
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (2)对于图(a)，从t1时刻起， 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以 发送多少个数据帧?其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: （ 2）从 t1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧， (1 分)其中第一个帧是 S5,2， (1 分)最后 一个数据帧是 S1,2。 (1 分)发送序号 3 位，有 8 个序号。在 GBN 协议中，序号个数>=发送窗 口+1，所以这里发送窗口最大为 7。此时已发送了 S3,0 和 S4,1，所以最多还可以发送 5 个 帧

## Slide 221
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (2)对于图(a)，从t1时刻起， 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以 发送多少个数据帧?其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
S 5,2
S 6, 2
S 7, 2
S 0, 2
S 1, 2
Notes: （ 2）从 t1 时刻起，甲方最多还可以发送 5 个数据帧， (1 分)其中第一个帧是 S5,2， (1 分)最后 一个数据帧是 S1,2。 (1 分)发送序号 3 位，有 8 个序号。在 GBN 协议中，序号个数>=发送窗 口+1，所以这里发送窗口最大为 7。此时已发送了 S3,0 和 S4,1，所以最多还可以发送 5 个 帧

## Slide 222
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (3)对于图(b)，从t1时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧?重发的第一个帧是哪个(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: 。 （ 3）甲方需要重发 3 个数据帧（ 1 分），重发的第一个帧是 S2,3。 (1 分）在 GBN 协议中，接 收方发送了 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。 S2,0 超时，所以重发的第 一帧是 S2。已收到乙的 R2 帧，所以确认号应为 3。

## Slide 223
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (3)对于图(b)，从t1时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧?重发的第一个帧是哪个(请用Sx， y形式给出)?
计算机网络真题讲解-2017年
S 2, 3
S 3, 3
S 4, 3
Notes: 。 （ 3）甲方需要重发 3 个数据帧（ 1 分），重发的第一个帧是 S2,3。 (1 分）在 GBN 协议中，接 收方发送了 N 帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。 S2,0 超时，所以重发的第 一帧是 S2。已收到乙的 R2 帧，所以确认号应为 3。

## Slide 224
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (4)甲方可以达到的最大信道利用率是多少?
计算机网络真题讲解-2017年
Notes: （ 4）甲方可以达到的最大信道利用率是
U=发送数据的时间/从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间 = N * Td /(Td + RTT + Ta)。 U 是信道利用率， N 是发送窗口的最大值， Td 是发送一数据帧的时间， RTT 是往返时间， Ta 是发送一确认帧的时间。这里采用捎带确认， Td=Ta。

## Slide 225
  47．(9分)甲乙双方均采用后退N帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000 B。 Sx, y和Rx, y分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中： x是发送序号； y是确认序号(表示希望接收对方的下一帧序号)；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100 Mbps， RTT=0.96 ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中t0为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t1时刻甲方有足够多的数据待发送。
  请回答下列问题。
  (4)甲方可以达到的最大信道利用率是多少?
计算机网络真题讲解-2017年
最大信道利用率
= 发送数据的时间/从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间
= N * Td /(Td + RTT + Ta)
Notes: （ 4）甲方可以达到的最大信道利用率是
U=发送数据的时间/从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间 = N * Td /(Td + RTT + Ta)。 U 是信道利用率， N 是发送窗口的最大值， Td 是发送一数据帧的时间， RTT 是往返时间， Ta 是发送一确认帧的时间。这里采用捎带确认， Td=Ta。

## Slide 226
2016年

## Slide 228
  33. 在OSI参考模型中，R1、Switch、Hub实现的最高功能层分别是（ ）。
  2、2、1
  B. 2、2、2
  C. 3、2、1
  D. 3、2、2
计算机网络真题讲解-2016年
Notes: 33.【参考答案】 C 【解析】 OSI 参考模型中各层如下图所示。
集线器是一个多端口的中继器，工作在物理层。以太网交换机是一个多端口的网桥，工作在 数据链路层。路由器是网络层设备，它实现了网络模型的下三层，即物理层、数据链路层和 网络层。题中 R1、 Switch 和 Hub 分别是路由器、交换机和集线器，实现的最高层功能分别 是网络层（即 3）、数据链路层(即 2)和物理层（即 1）

## Slide 229
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 230
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 231
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 232
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 233
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 234
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
= 8k
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 235
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
= 8k
=8K × 10
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 236
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
= 8k
=8K × 10
= 80K
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 237
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
= 8k
=8K × 10
= 80K
× 50%
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 238
  34.若连接R2和R3链路的频率带宽为8kHz，信噪比为30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是
  8 kbps
  B. 20 kbps
  C. 40 kbps
  D. 80 kbps
计算机网络真题讲解-2016年
dB = 30 dB
= 1000
= 8k
=8K × 10
= 80K
= 40 K
× 50%
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，香农定 理定义为：信道的极限数据传输速率 = Wlog2(1+S/N)，单位 bps。 其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 = 10log10(S/N)， 单位 dB，当 S/N=1000 时，信噪比为 30dB，则该链路的实际数据传输速率约为： 50%*Wlog2(1+S/N) = 50%*8k*log2(1+1000)= 40kbps。

## Slide 239
  35.若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有
  A.仅H2
  B.仅H3
  C.仅H1、H2
  D.仅H2、H3
计算机网络真题讲解-2016年
Notes: 35.【参考答案】 D 【解析】 关于物理层、数据链路层、网络层设备对于隔离冲突域的总结如下表所示。
交换机（Switch）可以隔离冲突域，但集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此从物理层上能够 收到该确认帧的主机仅 H2、 H3，选项 D 正确。

## Slide 240
  35. 若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 （ ）。
  A. 仅H2
  B. 仅H3
  C. 仅H1、H2
  D. 仅H2、H3
计算机网络真题讲解-2016年
Notes: 35.【参考答案】 D 【解析】 关于物理层、数据链路层、网络层设备对于隔离冲突域的总结如下表所示。
交换机（Switch）可以隔离冲突域，但集线器（Hub）无法隔离冲突域，因此从物理层上能够 收到该确认帧的主机仅 H2、 H3，选项 D 正确。

## Slide 242
  36. 若Hub再生比特流过程中，会产生1.535μs延时，信号传播速度为200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。
  A. 200 m
  B. 205 m
  C. 359m
  D. 512 m
计算机网络真题讲解-2016年
Notes: 。 36.【参考答案】 B 【解析】 因为要解决“理论上可以相距的最远距离”，所以最远肯定能保证能检测到碰撞，而 以太网规定最短帧长为 64B。其中 Hub 为 100Base-T 集线器，可知线路的传输速率为 100Mbps 则单程传输时延为 64B/100Mbps/2 = 2.56μs，又 Hub 再产生比特流的过程中会导 致延时 1.535μs，则单程的传播时延为 2.56μs -1.535μs = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论 上可以相距最远距离为 200m/μs × 1.025μs =205m。

## Slide 243
  36. 若Hub再生比特流过程中，会产生1.535μs延时，信号传播速度为200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。
  A. 200 m
  B. 205 m
  C. 359m
  D. 512 m
计算机网络真题讲解-2016年
以太网最短帧长 = 64B
Notes: 。 36.【参考答案】 B 【解析】 因为要解决“理论上可以相距的最远距离”，所以最远肯定能保证能检测到碰撞，而 以太网规定最短帧长为 64B。其中 Hub 为 100Base-T 集线器，可知线路的传输速率为 100Mbps 则单程传输时延为 64B/100Mbps/2 = 2.56μs，又 Hub 再产生比特流的过程中会导 致延时 1.535μs，则单程的传播时延为 2.56μs -1.535μs = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论 上可以相距最远距离为 200m/μs × 1.025μs =205m。

## Slide 244
  36. 若Hub再生比特流过程中，会产生1.535μs延时，信号传播速度为200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则H3与H4之间理论上可以相距的最远距离是（ ）。
  A. 200 m
  B. 205 m
  C. 359m
  D. 512 m
计算机网络真题讲解-2016年
线路的传输速率 = 100Mbps
单程传播时延 = 64B/100Mbps/2 = 2.56μs
单程传播时延 = 2.56μs -1.535μs = 1.025μs
最远距离 = 200m/μs × 1.025μs = 205m
以太网最短帧长 = 64B
Notes: 。 36.【参考答案】 B 【解析】 因为要解决“理论上可以相距的最远距离”，所以最远肯定能保证能检测到碰撞，而 以太网规定最短帧长为 64B。其中 Hub 为 100Base-T 集线器，可知线路的传输速率为 100Mbps 则单程传输时延为 64B/100Mbps/2 = 2.56μs，又 Hub 再产生比特流的过程中会导 致延时 1.535μs，则单程的传播时延为 2.56μs -1.535μs = 1.025μs，从而 H3 与 H4 之间理论 上可以相距最远距离为 200m/μs × 1.025μs =205m。

## Slide 245
  37. 假设R1、R2、R3采用RIP协议交换路由信息，且均已收敛。若R3检测到网络201.1.2.0/25不可达，并向R2通告一次新的距离向量，则R2更新后，其到达该网络的距离是 （ ）。
  A. 2
  B. 3
  C. 16
  D. 17
计算机网络真题讲解-2016年
 | 目标网络
R1 | 2
R2 | 2
R3 | 1
 | 目标网络
R1 | 2
R2 | 16
R3 | 16
 | 目标网络
R1 | 2
R2 | 3
R3 | 16
坏消息传得慢
收敛
通告R2
R2更新
Notes: 37.【参考答案】 B 【解析】 因为 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，故将到该网络的距离设置为 16 (距离为 16 表示不可达)。当 R2 从 R3 收到路由信息时，因为 R3 到该网络的距离为 16，则 R2 到该 网络也不可达，但此时记录 R1 可达(由于 RIP 的特点“坏消息传得慢”， R1 并没有收到 R3 发来的路由信息)， R1 到该网络的距离为 2，再加上从 R2 到 RI 的 1 就是 R2 到该网络的距 离 3。

## Slide 246
  38. 假设连接R1 R2和R3之间的点对点链路使用201.1.3.x/30地址，当H3访问Web服务器S时，R2转发出去的封装HTTP请求报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是（ ）。
  A. 192.168.3. 251, 130.1810.1
  B. 192.168.3. 251, 201.1.3.9
  C. 201.1.3.8，130.18.10.1
  D. 201.1 3.10，130.18.10.1
计算机网络真题讲解-2016年
0000 1000
0000 1010
私有IP → NAT → 公有IP
Notes: 38.【参考答案】 D 【解析】 由题意知连接 R1、 R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，其子网掩 码为 255.255.255.252， R1 的一个接口的 IP 地址为 201.1.3.9, 转换为对应的二进制的后 8 位为 0000 1001 (由 201.1.3.x/30 知， IP 地址对应的二进制的后两位为主机号，而主机号全 为 0 表示本网络本身，主机号全为 1 表示本网络的广播地址，不用于源 IP 地址或者目的 IP 地址)，那么除 201.1.3.9 外，只有 IP 地址为 201.1.3.10 才可以作为源 IP 地址使用(本题为 201.1.3.10)。 Web 服务器的 IP 地址为 130.18.10.1，作为 IP 分组的目的 IP 地址。综上可知， 选项 D 正确。

## Slide 247
  39. 假设H1与H2的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.1和255.255.255.128,
  H3与H4的默认网关和子网掩码均分别配置为192.168.3.254和255255.255.128，
  则下列现象中可能发生的是 （ ）。
  A. H1不能与H2进行正常IP通信
  B. H2与H4均不能访问Internet
  C. H1不能与H3进行正常IP通信
  D. H3不能与H4进行正常IP通信
计算机网络真题讲解-2016年
网关： 192.168.3.0000 0001
子网掩码： 255.255.255.1000 0000
H1地址： 192.168.3.0000 0010
H2地址： 192.168.3.0000 0011
网关： 192.168.3. 1111 1110
子网掩码： 255.255.255.1000 0000
H3地址： 192.168.3.1111 1011
H4地址： 192.168.3.1111 1100
Notes: 39.【参考答案】 C 【解析】 从子网掩码可知 H1 和 H2 处于同一网段， H3 和 H4 处于同一网段，分别可以进行 正常的 IP 通信， A 和 D 错误。因为 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，而 H2 的默 认网关为 192.168.3.1，所以 H2 不能访问 Internet，而 H4 的默认网关为 192.168.3.254，所 以 H4 可以正常访问 Internet， B 错误。由 H1、 H2、 H3 和 H4 的子网掩码可知 H1、 H2 和 H3、 H4 处于不同的网段，需通过路由器才能进行正常的 IP 通信，而这时 HI 和 H2 的默认网 关为 192.168.3.1。但 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，无法进行通信，从而 H1 不能与 H3 进行正常的 IP 通信。 C 正确。

## Slide 248
  40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当H4访问规范域名为 www.abc.xyz.com的网站时，域名服务器201.1.1.1在完成该域名解析过程中，可能发出DNS查询的最少和最多次数分别是
  A. 0, 3
  B. 1, 3
  C. 0, 4
  D. 1, 4
计算机网络真题讲解-2016年
最多的情况
根域名服务器
顶级域名服务器（.com）
权限域名服务器 （xyz.com）
权限域名服务器（abc.xyz.com）
Notes: 40.【参考答案】 C 【解析】 最少情况：当本机 DNS 高速缓存中有该域名的 DNS 信息时，则不需要查询任何域 名服务器，最少发出 0 次 DNS 查询。最多情况：因为均采用迭代查询方式，在最坏情况下，本地域名服务器需要依次迭代地向根域名服务器、顶级域名服务器（.com）、权限域名服务器 （xyz.com）、权限域名服务器（abc.xyz.com）发出 DNS 查询请求，因此最多发出 4 次 DNS 查询。

## Slide 249
  41.(9分)假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB(K=1024)的接收缓存，最大段长MSS=1KB，平均往返时间RTT=200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB;S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。
  (1)在TCP连接建立过程中，H3收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少?确认序号是多少?
计算机网络真题讲解-2016年
SYN = 1
ACK = 1
确认序号 = 101
Notes: 1）第二次握手 TCP 段的 SYN=1， (1 分)ACK=1； (1 分)确认序号是 101。 (1 分)

## Slide 250
  41.(9分)假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB(K=1024)的接收缓存，最大段长MSS=1KB，平均往返时间RTT=200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB;S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。
  (2)H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少?此时H3的拥塞窗口变为多少?H3的发送窗口变为多少?
计算机网络真题讲解-2016年
接收窗口 = 12KB
拥塞窗口 = 9KB
发送窗口 = 9KB
Notes: （2） H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB； (1 分)此时 H3 的拥塞窗口变为 9KB； (1 分)H3 的发送窗口变为 9KB。 (1 分)

## Slide 251
  41.(9分)假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB(K=1024)的接收缓存，最大段长MSS=1KB，平均往返时间RTT=200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB;S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。
  (3)H3的发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少?H3从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止，平均数据传输速率是多少(忽略段的传输延时)?
计算机网络真题讲解-2016年
序号
= 20K+101=20×1024+101=20581
平均数据传输速率
= 20KB/(5× 200ms)=20KB/s
Notes: （3）当H3的发送窗口等于0时，下一个待发送段的序号是20K+101=20×1024+101=20581； (1 分)H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是 20KB/(5× 200ms)=20KB/s=20.48×8kbps。 (1 分)

## Slide 252
  41.(9分)假设题33~41图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB(K=1024)的接收缓存，最大段长MSS=1KB，平均往返时间RTT=200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB;S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。
  (4)若H3与S之间通信已经结束，在t时刻H3请求断开该连接，则从t时刻起，S释放该连接的最短时间是多少?
计算机网络真题讲解-2016年
1.5×200ms=300ms
Notes: （4）从 t 时刻起， S 释放该连接的最短时间是： 1.5×200ms=300ms。 (1 分)

## Slide 253
2015年

## Slide 254: 2009年

## Slide 255
  33．通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是 （ ）。
  A．无连接不可靠的数据传输服务
  B．无连接可靠的数据传输服务
  C．有连接不可靠的数据传输服务
  D．有连接可靠的数据传输服务
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 33.【参考答案】 D 【解析】 POP3 协议是 TCP/IP 体系结构应用层的一个协议，在传输层需要使用 TCP 协议。 TCP 协议是面向连接的，提供可靠的数据传输服务。

## Slide 256
  34．使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是 （ ）。
  A． NRZ和曼彻斯特编码
  B． NRZ和差分曼彻斯特编码
  C． NRZI和曼彻斯特编码
  D． NRZI和差分曼彻斯特编码
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 34.【参考答案】 A 【解析】 NRZ(Non Return Zero)编码称为不归零编码，在码元时间内不会出现零电平。 NRZ 又分为单极性 NRZ 和双极性 NRZ。对于单极性 NRZ，无电压（也就是无电流）用来表示 0， 而恒定的正电压用来表示 1；对于双极性 NRZ，正电压表示 1，负电压表示 0。 NRZI(Non Return Zero Inverted)编码称为反向不归零编码，在码元时间内不会出现零电平。若后一个码 元时间内所持续的电平与前一个码元时间内所持续的电平不同（也称为电平翻转）则表示 0， 若电平保持不变则表示 1。曼彻斯特编码的特点是将码元时间分成两个相等的间隔，前半个 码元与后半个码元在码元中点时刻必须跳变，例如上跳变可以表示 0，下跳变可以表示 1，但 也可反过来定义。差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进（编码变化要少），与其原理基 本相同，也是将码元时间分成两个相等的间隔，前半个码元与后半个码元在码元中点时刻必 须跳变。但是，与曼彻斯特编码不同的是：表示 0 或 1 并不是依据码元中点时刻出现的是上 跳变还是下跳变，而是码元边界出现了跳变则表示 0，码元边界没有跳变则表示 1。综上所述， 本题中的编码 1 符合 NRZ 编码的特点，编码 2 符合曼彻斯特编码的特点。

## Slide 257
编码 | 中间跳变
归零编码 | √
非归零编码 | ×
反向非归零编码 | ×
曼彻斯特编码 | √
差分曼彻斯特编码 | √
数字编码

## Slide 258
  34．使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是 （ ）。
  A． NRZ和曼彻斯特编码
  B． NRZ和差分曼彻斯特编码
  C． NRZI和曼彻斯特编码
  D． NRZI和差分曼彻斯特编码
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 34.【参考答案】 A 【解析】 NRZ(Non Return Zero)编码称为不归零编码，在码元时间内不会出现零电平。 NRZ 又分为单极性 NRZ 和双极性 NRZ。对于单极性 NRZ，无电压（也就是无电流）用来表示 0， 而恒定的正电压用来表示 1；对于双极性 NRZ，正电压表示 1，负电压表示 0。 NRZI(Non Return Zero Inverted)编码称为反向不归零编码，在码元时间内不会出现零电平。若后一个码 元时间内所持续的电平与前一个码元时间内所持续的电平不同（也称为电平翻转）则表示 0， 若电平保持不变则表示 1
。曼彻斯特编码的特点是将码元时间分成两个相等的间隔，前半个 码元与后半个码元在码元中点时刻必须跳变，例如上跳变可以表示 0，下跳变可以表示 1，但 也可反过来定义。差分曼彻斯特编码是对曼彻斯特编码的改进（编码变化要少），与其原理基 本相同，也是将码元时间分成两个相等的间隔，前半个码元与后半个码元在码元中点时刻必 须跳变。但是，与曼彻斯特编码不同的是：表示 0 或 1 并不是依据码元中点时刻出现的是上 跳变还是下跳变，而是码元边界出现了跳变则表示 0，码元边界没有跳变则表示 1。综上所述， 本题中的编码 1 符合 NRZ 编码的特点，编码 2 符合曼彻斯特编码的特点。

## Slide 259
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 260
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 261
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 262
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 263
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 264
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
信道利用率 =
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 265
  35．主机甲通过128 kbps链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250 ms， 帧长为1000字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80％，帧序号的比特数至少是 （ ）。
  3
  B. 4
  C. 7
  D. 8
计算机网络真题讲解-2015年
250ms
250ms
t1
t2=0
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: 35.【参考答案】 B 【解析】 根据滑动窗口协议的特点，发送方在未收到接收方发回的确认帧之前就可以将发送 窗口内的数据帧连续发送出去，与停止-等待协议（发送方收到对前一个数据帧的确认帧后才 能发送下一个数据帧）相比，链路利用率可以显著提高。 在本题中，要求链路利用率不小于 80%，可认为是主机甲从发送第 1 个数据帧开始，到收到 主机乙发回的对第 1个数据帧的确认帧为止所耗费的总时长中的 80%时间都在以 128kbps 的 发送速率连续发送数据帧。总时 = a + b + c = (8b×1000)÷128kb/s + 250ms + 250ms =562.5ms。总时长的 80%都在以 128kbps 的发送速率连续发送数据帧，则发送的比特数量 为 562.5ms×80%×128kb/s = 57600b。这相当于发送数据帧的数量为 (57600b÷8)÷ 1000B =7.2，这表明已经发送 7 个完整的数据帧，第 8 个数据帧也已经发送了 20%，因此发 送窗口 WT 为 8。数据帧的序号个数≥WT + 1，若采用 x 个比特对数据帧编号，则应满足 2x ≥ (8 + 1)，解得 x≥4，因此选项 B 正确。

## Slide 266
  36．下列关于CSMA/CD协议的叙述中， 错误的是 （ ）。
  A． 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
  B．适用于无线网络，以实现无线链路共享
  C．需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
  D．当信号传播延迟趋近0时，信道利用率趋近100％
计算机网络真题讲解-2015年
CSMA/CD 适用于有线网络
CSMA/CA 则广泛应用于无线网络
Notes: 36.【参考答案】 B 【解析】 CSMA/CD 适用于有线网络，而 CSMA/CA 则广泛应用于无线网络。而其他选项的 表述都正确

## Slide 267
  37．下列关于交换机的叙述中，正确的是 （ ）。
  A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥
  B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
  C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
  D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 以太网交换机本质上是一种多端口网桥，“交换机”并无准确的定义和明确的概念。 著名网络专家 Perlman 认为：“交换机”应当是一个市场名词，而交换机的出现的确使数据的 转发更加快速了。因此选项 A 正确。 交换机可以将多个独立的冲突域互连起来以扩大通信范围，但这并不会形成一个更大的冲突 域，仍然是多个独立的冲突域。换句话说，交换机可以隔离冲突域。因此选项 B 错误。 交换机可以隔离冲突域，但不能隔离广播域（使用交换机互连多个广播域将形成一个更大的 广播域），只有网络层的互连设备（路由器）才能分割广播域。因此选项 C 错误。 对于常见的二层（物理层和数据链路层）交换机，它们并没有网络层功能，不能实现不同网络层协议的网络互联。因此选项 D 错误。

## Slide 268
  37．下列关于交换机的叙述中，正确的是 （ ）。
  A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥
  B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
  C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
  D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 37.【参考答案】 A 【解析】 以太网交换机本质上是一种多端口网桥，“交换机”并无准确的定义和明确的概念。 著名网络专家 Perlman 认为：“交换机”应当是一个市场名词，而交换机的出现的确使数据的 转发更加快速了。因此选项 A 正确。 交换机可以将多个独立的冲突域互连起来以扩大通信范围，但这并不会形成一个更大的冲突 域，仍然是多个独立的冲突域。换句话说，交换机可以隔离冲突域。因此选项 B 错误。 交换机可以隔离冲突域，但不能隔离广播域（使用交换机互连多个广播域将形成一个更大的 广播域），只有网络层的互连设备（路由器）才能分割广播域。因此选项 C 错误。 对于常见的二层（物理层和数据链路层）交换机，它们并没有网络层功能，不能实现不同网络层协议的网络互联。因此选项 D 错误。

## Slide 269
  38．某路由器的路由表如下表所示：
  若路由器收到一个目的地址为169.96.40.5的IP分组，则转发该IP分组的接口是（ ）。
  A. S1
  B. S2
  C. S3
  D. S4
计算机网络真题讲解-2015年
169.96.40.5
169.96.40.0000 0101
Notes: 38.【参考答案】 C 【解析】 本题考查路由器收到 IP 分组后进行查表转发的过程。路由器从 IP 分组中取出目的 地址，然后在路由表中逐条检查路由记录，看是否有匹配该目的地址的路由记录，具体有以 下几种情况： （1）若路由表配置有该目的地址的“特定主机”路由记录，则按特定主机路由记录中“下一 跳”所指示的 IP 地址进行转发； （2）若有一条匹配该目的地址的路由记录，则按该路由记录中“下一跳”所指示的 IP 地址 进行转发； （3）若有多条匹配该目的地址的路由记录，则按“最长前缀匹配”原则，选用网络前缀最长 的路由记录，按该路由记录中“下一跳”所指示的 IP 地址进行转发； （4）若没有匹配该目的地址的路由记录，但路由器配置有“默认路由”记录（0.0.0.0/0），则 按默认路由记录中“下一跳”所指示的 IP 地址进行转发； （5）若没有匹配该目的地址的路由记录，路由器也没有配置默认路由记录，则路由器丢弃该 IP 分组，并给发送该 IP 分组的源主机发送“终点不可达”这种类型的 ICMP 差错报告报文。 检查 IP 分组的目的地址是否匹配路由记录的方法是：将路由记录中“目的网络”的网络前缀 数取出记为 n，将目的地址前 n 个比特保持不变，剩余的（32-n）比特全部清零，然后将结果 写成点分十进制形式记为 d，如果 d 与路由记录中“目的网络”的网络号部分相同，则表明目 的地址匹配该路由记录， IP 分组的目的 IP 地址 169.96.40.5 与路由表中的前三条路由记录都 匹配，根据“最长前缀匹配”原则，采用第三条路由记录转发该 IP 分组，也就是从接口 S3 转发该 IP 分组给下一跳 176.3.3.3。综上所述，选项 C 正确

## Slide 270
  39．主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发生超时的情况下，经过4个RTT后，甲的发送窗口是（ ）。
  1 KB
  B. 8 KB
  C. 16 KB
  32 KB
计算机网络真题讲解-2015年
1 RTT
发送 1 KB
2 RTT
发送 2 KB
3 RTT
发送 4 KB
4 RTT
发送 8 KB
接收方缓存
16KB-15KB
= 1KB
Notes: 39.【参考答案】 A 【解析】 本题考查 TCP 的流量控制和拥塞控制。 流量控制可以理解为接收方以自己的接收能力抑制发送方的发送能力；拥塞控制可以理解为 发送方使用拥塞控制算法根据网络拥塞程度来调控自身的发送能力。尽管它们都是调控发送 方的发送能力，但产生调控的源头（或原因）不同。 TCP 发送方的发送窗口=Min[自身的拥塞窗口， TCP 接收方的接收窗口]。主机甲的初始发送 窗口=Min[1KB， 16KB]=1KB，主机甲可将序号落在发送窗口内的数据向主机乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，主机乙对收到的每个数据段进行确认，在确认报文段首部中 的窗口字段会填入自己接收缓存的剩余容量作为自己的接收窗口，这就是主机乙对主机甲进 行流量控制。在每个 RTT（往返时延）后，主机甲使用拥塞控制算法计算自己的拥塞窗口， 然后从自己的拥塞窗口和主机乙的接收窗口中选择小的作为自己的发送窗口。

## Slide 271
  40．某浏览器发出的HTTP请求报文如下。下列叙述中，错误的是（ ）。
  A． 该浏览器请求浏览index.html
  B． index.html存放在www.test.edu.cn上
  C．该浏览器请求使用持续连接
  D．该浏览器曾经浏览过www.test.edu.cn
计算机网络真题讲解-2015年
Notes: 40.【参考答案】 C 【解析】 Connection：连接方式， Close 表明为非持续连接方式， keep-alive 表示持续连接方 式。 Cookie 值是由服务器产生的， HTTP 请求报文中有 Cookie 报头表示曾经访问过 www.test.edu.cn 服务器。

## Slide 272
  40．某浏览器发出的HTTP请求报文如下。下列叙述中，错误的是（ ）。
  A． 该浏览器请求浏览index.html
  B． index.html存放在www.test.edu.cn上
  C．该浏览器请求使用持续连接
  D．该浏览器曾经浏览过www.test.edu.cn
计算机网络真题讲解-2015年
Close 表明为非持续连接方式，
keep-alive 表示持续连接方式。
Notes: 40.【参考答案】 C 【解析】 Connection：连接方式， Close 表明为非持续连接方式， keep-alive 表示持续连接方 式。 Cookie 值是由服务器产生的， HTTP 请求报文中有 Cookie 报头表示曾经访问过 www.test.edu.cn 服务器。

## Slide 273
  47. 某网络拓扑如题47图所示，其中路由器内网接口、 DHCP服务器、 WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。
  (1)DHCP服务器可为主机2～主机N动态分配IP地址的最大范围是什么?主机2使用DHCP协议获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是什么?
计算机网络真题讲解-2015年
动态分配IP地址的最大范围： 111.123.15.5 ～ 111.123.15.254
源IP地址： 0.0.0.0
目的IP地址： 255.255.255.255
Notes: （1） DHCP 服务器可为主机 2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是： 111.123.15.5～ 111.123.15.254；主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地 址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

## Slide 274
  47. 某网络拓扑如题47图所示，其中路由器内网接口、 DHCP服务器、 WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。
  (2)若主机2的ARP表为空，则该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么?封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么?
计算机网络真题讲解-2015年
ff-ff-ff-ff-ff-ff
00-a1-a1-a1-a1-a1
Notes: （2）主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff；封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-al-al-al-al-al。

## Slide 275
  47. 某网络拓扑如题47图所示，其中路由器内网接口、 DHCP服务器、 WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。
  (3)若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器?是否能访问Internet?请说明理由。
计算机网络真题讲解-2015年
主机 1 能访问 WWW 服务器，
但不能访问 Internet
Notes: （3） 主机 1 能访问 WWW 服务器，但不能访问 Internet。由于主机 1 的子网掩码配置正确而 默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2(正确 IP 地址是 111.123.15.1)，所以主机 1 可 以访问在同一个子网内的 WWW 服务器，但当主机 1 访问 Internet 时， 主机 1 发出的 IP 分 组会被路由到错误的默认网关(111.123.15.2)，从而无法到达目的主机。

## Slide 276
2014年

## Slide 278
  33. 在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是（ ）。
  应用层
  B. 表示层
  C. 传输层
  D. 网络层
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 33． 直接为会话层提供服务的即会话层的下一层，是传输层，选 C。

## Slide 279
  33. 在OSI参考模型中，直接为会话层提供服务的是（ ）。
  应用层
  B. 表示层
  C. 传输层
  D. 网络层
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 33． 直接为会话层提供服务的即会话层的下一层，是传输层，选 C。

## Slide 280
  34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
  {3}和{1}
  B. {2,3}和{1}
  C. {2,3}和{1,2}
  D. {1,2,3}和{1}
计算机网络真题讲解-2014年
00-e1-d5-00-23-a1 1
Notes: 34． 主机 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时，交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这项，所以向除 1 接口外的所有接口广播这帧，即 2、 3 端口会转发这帧， 同 时 因 为 转 发 表 中 并 没 有 00-e1-d5-00-23-a1 这 项 ， 所 以 转 发 表 会 把 ( 目 的 地 址 00-e1-d5-00-23-a1，端口 1)这项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发 送确认帧时，由于转发表已经有 00-e1-d5-00-23-a1 这项，所以交换机只向 1 端口转发，选 B

## Slide 281
  35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是（ ） 。
  信噪比
  B. 频率带宽
  C. 调制速率
  D. 信号传播速度
计算机网络真题讲解-2014年
香农定理
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
带宽受限且有高斯白噪声干扰
香农定理
信道的最大数据传输速率 bps
Notes: 35． 由香农定理可知，信噪比和频率带宽都可以限制信道的极限传输速率，所以信噪比 和频率带宽对信道的数据传输速率是有影响的， A、 B 错误；信道的传输速率实际上就是信号的发送速率，而调制速度也会直接限制数据的传输速率， C 错误；信号的传播速度是信号 在信道上传播的速度，与信道的发送速率无关，选 D。

## Slide 282
  35. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是（ ） 。
  信噪比
  B. 频率带宽
  C. 调制速率
  D. 信号传播速度
计算机网络真题讲解-2014年
杂物
马车大小
打包大小
马的速度
Notes: 35． 由香农定理可知，信噪比和频率带宽都可以限制信道的极限传输速率，所以信噪比 和频率带宽对信道的数据传输速率是有影响的， A、 B 错误；信道的传输速率实际上就是信号的发送速率，而调制速度也会直接限制数据的传输速率， C 错误；信号的传播速度是信号 在信道上传播的速度，与信道的发送速率无关，选 D。

## Slide 283
传输时延 / 发送时延
传播时延

## Slide 284
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
50ms
50ms
t1
t2
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 285
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
50ms
50ms
t1
t2
最大信道利用率 =
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 286
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
50ms
50ms
t1
t2
最大信道利用率 =
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 287
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
50ms
50ms
t1
t2
最大信道利用率 =
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 288
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
50ms
50ms
t1
t2
最大信道利用率 =
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 289
  36. 主机甲与主机乙之间使用后退N帧协议(GBN)传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000, 数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲 、乙之间的单向传播延迟是50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 （ ）。
  10Mbps
  20Mbps
  80Mbps
  100Mbps
计算机网络真题讲解-2014年
最大传输速率 = 1000B/0.1s =10MB/s =80Mbps。
信道带宽 100Mbps
min{80Mbps,100Mbps} = 80Mbps
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
200ms
200ms
t1
t2
最大信道利用率 =
Notes: 36． 考虑制约甲的数据传输速率的因素，首先，信道带宽能直接制约数据的传输速率， 传输速率一定是小于等于信道带宽的；其次，主机甲乙之间采用后退 N 帧协议，那么因为 甲乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据，要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前， 最多能发送多少数据，甲的最大传输速率受这两个条件的约束，所以甲的最大传输速率是这 两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000，即收到第一个数据的确认之前，最多 能发送 1000 个数据帧，也就是发送 1000*1000B=1MB 的内容，而从发送第一个帧到接收到 它的确认的时间是一个往返时延，也就是 50+50=100ms=0.1s，即在 100ms 中，最多能传输 1MB 的数据，因此此时的最大传输速率为 1MB/0.1s=10MB/s=80Mbps。信道带宽为 100Mbps， 所以答案为 min{80Mbps,100Mbps}=80Mbps，选 C。

## Slide 290
  37. 站点 A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列(chipping seqence) 分 别是(1,1,1,1)、(1,-1,1,-1)和(1,1,-1, -1)。若C从链路上收到的序列是(2,0,2,0,0,-2,0,-2,0, 2,0,2), 则C收到 A发送的数据是（ ） 。
  000
  B. 101
  C. 110
  D. 111
计算机网络真题讲解-2014年
(2,0,2,0) (0,-2,0,-2) (0,2,0,2)
(1,1,1,1)
(2,0,2,0)·(1,1,1,1)/4 = 1
(0,-2,0,-2)·(1,1,1,1)/4 = -1
(0,2,0,2)·(1,1,1,1)/4 = 1
1 -1 1
Notes: 37． 把收到的序列分成每 4 个数字一组，即为(2,0,2,0)、 (0,-2,0,-2)、 (0,2,0,2)，因为题目 求的是 A 发送的数据，因此把这三组数据与 A 站的码片序列(1,1,1,1)做内积运算，结果分别 是(2,0,2,0)·(1,1,1,1)/4=1、 (0,-2,0,-2)·(1,1,1,1)/4=-1、 (0,2,0,2)·(1,1,1,1)/4=1，所以 C 接收到的 A 发送的数据是 101，选 B

## Slide 291
  38. 主机甲和主机乙已建立了TCP连接，甲始终以MSS = 1K大小的段发送数据，并一直有数据发送； 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10K 的确认段 。 若甲在t时刻发生超时时，拥塞窗口为8K, 则从t时刻起，不再发生超时的情况下，经过10个RTT后，甲的发送窗口是 （ ）。
  10K
  B. 12K
  C. 14K
计算机网络真题讲解-2014年
 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
拥塞窗口 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
接收窗口 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
发送窗口 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
门限值 4K
Notes: 38． 当 t 时刻发生超时，把 ssthresh 设为 8 的一半，即为 4，且拥塞窗口设为 1KB。 然后经历 10 个 RTT 后，拥塞窗口的大小依次为 2、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12，而发 送窗口取当时的拥塞窗口和接收窗口的最小值，而接收窗口始终为 10KB，所以此时的发送 窗口为 10KB，选 A。 实际上该题接收窗口一直为 10KB，可知不管何时，发送窗口一定小于等于 10KB，选 项中只有 A 选项满足条件，可直接得出选 A

## Slide 292
  39. 下列关于UDP协议的叙述中，正确的是（ ） 。
  提供无连接服务
  II. 提供复用 / 分用服务
  III. 通过差错校验， 保障可靠数据传输
  仅I
  仅I、II
  C. 仅II、III
  D. I、II、III
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 。 39． UDP 提供的是无连接的服务， I 正确；同时 UDP 也提供复用/分用服务， II 正确； UDP 虽然有差错校验机制，但是 UDP 的差错校验只是检查数据在传输的过程中有没有出错， 出错的数据直接丢弃，并没有重传等机制，不能保证可靠传输，使用 UDP 协议时，可靠传输必须由应用层实现， III 错误；答案选 B。

## Slide 293
  40. 使用浏览器访问某大学Wb网站主页时， 不可能使用到的协议是 （ ）。
  PPP
  B. ARP
  C. UDP
  D. SMTP
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 40． 当接入网络时可能会用到 PPP 协议， A 可能用到；而当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议， B 可能用到；而当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议，而 DNS 是基于 UDP 协议的，所以 C 可能用到， SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件， 或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯的访问 Web 网页不可能用到。

## Slide 294
  40. 使用浏览器访问某大学Wb网站主页时， 不可能使用到的协议是 （ ）。
  PPP
  B. ARP
  C. UDP
  D. SMTP
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 40． 当接入网络时可能会用到 PPP 协议， A 可能用到；而当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议， B 可能用到；而当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议，而 DNS 是基于 UDP 协议的，所以 C 可能用到， SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件， 或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯的访问 Web 网页不可能用到。

## Slide 295
  40. 使用浏览器访问某大学Web网站主页时， 不可能使用到的协议是 （ ）。
  PPP
  B. ARP
  C. UDP
  D. SMTP
计算机网络真题讲解-2014年
Notes: 40． 当接入网络时可能会用到 PPP 协议， A 可能用到；而当计算机不知道某主机的 MAC 地址时，用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议， B 可能用到；而当访问 Web 网站时，若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址，用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议，而 DNS 是基于 UDP 协议的，所以 C 可能用到， SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件， 或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到，单纯的访问 Web 网页不可能用到。

## Slide 296
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  1)假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表， 要求包括到达题42图中子网192.1.x.x的路由 ， 且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2014年
下一跳
Notes: 二、综合应用题：
43． 解答： (1)因为题目要求路由表中的的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下： (6 分)
【评分说明】 ①每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。 ②路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。 (2)通过查路由表可知： R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。 (1 分)因为该分组要经过 3 个路 由器(R1、 R2、 R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。 (1 分) (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 297
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  1)假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表， 要求包括到达题42图中子网192.1.x.x的路由 ， 且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2014年
下一跳
Notes: 二、综合应用题：
43． 解答： (1)因为题目要求路由表中的的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下： (6 分)
【评分说明】 ①每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。 ②路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。 (2)通过查路由表可知： R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。 (1 分)因为该分组要经过 3 个路 由器(R1、 R2、 R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。 (1 分) (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 298
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  1)假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表， 要求包括到达题42图中子网192.1.x.x的路由 ， 且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2014年
下一跳
Notes: 二、综合应用题：
43． 解答： (1)因为题目要求路由表中的的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下： (6 分)
【评分说明】 ①每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。 ②路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。 (2)通过查路由表可知： R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。 (1 分)因为该分组要经过 3 个路 由器(R1、 R2、 R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。 (1 分) (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 299
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  1)假设路由表结构如下表所示，请给出题42图中R1的路由表， 要求包括到达题42图中子网192.1.x.x的路由 ， 且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2014年
下一跳
Notes: 二、综合应用题：
43． 解答： (1)因为题目要求路由表中的的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下： (6 分)
【评分说明】 ①每正确解答一个路由项，给 2 分，共 6 分。 ②路由项解答不完全正确，或路由项多于 3 条，可酌情给分。 (2)通过查路由表可知： R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。 (1 分)因为该分组要经过 3 个路 由器(R1、 R2、 R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。 (1 分) (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 300
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  2)当主机192.1.1.130向主机192.1.7.211发送一个TTL = 64的IP分组时，R1通过哪个接口转发该IP分组？主机192.1.7.211收到的IP分组TTL是多少？
计算机网络真题讲解-2014年
L0
TTL = 64-3 = 61
Notes: (2)通过查路由表可知： R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。 (1 分)因为该分组要经过 3 个路 由器(R1、 R2、 R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。 (1 分) (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 301
  43. ( 9分）请根据题42描述的网络，继续回答下列问题。
  3)若R1增加一条Metric为10的链路连接Interet, 则题42表中R1的 LSI 需要增加哪些信息？
计算机网络真题讲解-2014年
增加前缀 Prefix 为“ 0.0.0.0/0 ”，
Metric 为 10
Notes: (3)R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”, Metric 为 10。 (1 分) 【评分说明】 考生只要回答：增加前缀 Prefix 为”0.0.0.0/0”， Metric 为 10，同样给分。

## Slide 302
2013年

## Slide 304
  33. 在OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（）。
  A．对话管理
  B．数据格式转换
  C．路由选择
  D．可靠数据传输
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 33.B 解析:OSI 参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表 示层的目的是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据 字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密、解密等工作。因此答案选B

## Slide 305
  33. 在OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（）。
  A．对话管理
  B．数据格式转换
  C．路由选择
  D．可靠数据传输
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 33.B 解析:OSI 参考模型中，应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表 示层的目的是表示出用户看得懂的数据格式，实现与数据表示有关的功能。主要完成数据 字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密、解密等工作。因此答案选B

## Slide 306
  34. 若下图为10 Base-T 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。
  A．0011 0110
  B．1010 1101
  C．0101 0010
  D．1100 0101
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 【答案】A 【解析】10 Base-T是传统以太网IEEE 802.3，使用的是曼彻斯特编码。所以这个波形代表的比特串应该符合AABBABBA形式。 要么是1100 1001(IEEE 802.3 Convention)，要么是0011 0110(G.E. Thomas Convention)。所以答案选0011 0110。

## Slide 307
编码 | 中间跳变
归零编码 | √
非归零编码 | ×
反向非归零编码 | ×
曼彻斯特编码 | √
差分曼彻斯特编码 | √

## Slide 308
  34. 若下图为10 Base-T 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。
  A．0011 0110
  B．1010 1101
  C．0101 0010
  D．1100 0101
计算机网络真题讲解-2013年
a
b
a
b
b
b
a
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
a
1
0
Notes: 【答案】A 【解析】10 Base-T是传统以太网IEEE 802.3，使用的是曼彻斯特编码。所以这个波形代表的比特串应该符合AABBABBA形式。 要么是1100 1001(IEEE 802.3 Convention)，要么是0011 0110(G.E. Thomas Convention)。所以答案选0011 0110。

## Slide 309
  34. 若下图为10 Base-T 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。
  A．0011 0110
  B．1010 1101
  C．0101 0010
  D．1100 0101
计算机网络真题讲解-2013年
编码 | 中间跳变 | 
归零编码 | √ | 
非归零编码 | × | 排除
反向非归零编码 | × | 排除
曼彻斯特编码 | √ | 
差分曼彻斯特编码 | √ | 
排除
a
b
a
b
b
b
a
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
b
0
1
排除
Notes: 【答案】A 【解析】10 Base-T是传统以太网IEEE 802.3，使用的是曼彻斯特编码。所以这个波形代表的比特串应该符合AABBABBA形式。 要么是1100 1001(IEEE 802.3 Convention)，要么是0011 0110(G.E. Thomas Convention)。所以答案选0011 0110。

## Slide 310
  35. 主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8 Mb（1M=10^6）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（ ）。
  A．800 ms、1600 ms
  B．801 ms、1600 ms
  C．1600 ms、800 ms
  D．1600 ms、801 ms
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 。 35.D 解析:不进行分组时，发送一个报文的时延是8Mb/10Mb/s=800ms，在接收端接收此报文 件的时延也是800ms，共计1600ms。进行分组后，发送一个报文的时延是 10 kb/10Mb/s=1ms，接收一个报文的时延也是ms，但是在发送第二个报文时，第一个报文 已经开始接收。共计有 800 个分组，总时间为 801 ms

## Slide 311
  36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（）。
  A．CDMA
  B．CSMA
  C．TDMA
  D．FDMA
计算机网络真题讲解-2013年
CDMA(Code Division Multiplex Access)：码分多址
CSMA(Carrier Sense Multiple Access)：载波侦听多路访问
TDMA(Time Division Multiple Access)：时分多址
FDMA(Frequency Division Multiple Access)：频分多址
Notes: 。 36.B 解析:介质访向控制协议中能够发生冲突的是 CSMA 协议，答案为B
答案】B 【解析】 CDMA(Code Division Multiplex Access)：码分多址 CSMA(Carrier Sense Multiple Access)：载波侦听多路访问 TDMA(Time Division Multiple Access)：时分多址 FDMA(Frequency Division Multiple Access)：频分多址 TDMA，FDMA，CDMA属于信道复用技术； 可能发生冲突的只能是CSMA（比如：CSMA/CD）。

## Slide 312
  HDLC协议对01111100 01111110 组帧后对应的比特串为（ ）。
  A．01111100 00111110 10
  B．01111100 01111101 01111110
  C．01111100 01111101 0
  D．01111100 01111110 01111101
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 。 37.A 解析:HDLC 协议对比特串进行组帧时，HDLC 数据帧以位模式 0111 1110 标识每一个帧的 开始和结束，因此在帧数据中凡是出现了5个连续的位“1”的时候，就会在输出的位流中 填充一个“0”。所以答案为 A。

## Slide 313
  38. 对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（ ）。
  A．0 μs
  B．0.48 μs
  C．5.12 μs
  D．121.44 μs
计算机网络真题讲解-2013年
直通交换方式是指以太网交换机可以在各端口间交换数据。
它在输入端口检测到一个数据包时，检查该包的包头，
获取包的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口。
只检查数据包的包头即前 14个字节
不需要考虑前导码时，只需要检测目的地址的6B
最短的传输延迟= 6B / 100Mbps = 0.48us
Notes: 38.B 解析;直通交换方式是指以太网交换机可以在各端口间交换数据。它在输入端口检测到一 个数据包时，检查该包的包头，获取包的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的 输出端口，在输入与输出交叉处接通，把数据包直通到相应的端口，实现交换功能。通常 情况下，直通交换方式只检查数据包的包头即前 14个字节，由于不需要考虑前导码，只需 要检测目的地址的6B，所以最短的传输延迟是048us。

## Slide 314
  39. 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号为1913、确认序号为2046、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是（）。
  A．2046、2012
  B．2046、2013
  C．2047、2012
  D．2047、2013
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 39.B 解析:若甲收到1个来自乙的TCP段，该段的序号seq=1913、确认序号ack=2046、有效 载荷为100字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号 seql=ack=2046 和确认序号 ackl=seq+100=2013，答案为B。

## Slide 315
  40. 下列关于SMTP协议的叙述中，正确的是（ ）.
  Ⅰ.只支持传输7比特ASCII码内容
  Ⅱ.支持在邮件服务器之间发送邮件
  Ⅲ.支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
  Ⅳ.支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
  A．仅Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
  B．仅Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
  C．仅Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
  D．仅Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
计算机网络真题讲解-2013年
Notes: 【答案】A【解析】如果快速做选择提的话，可以从如下角度入手：Ⅳ从邮件服务器向用户代理发送邮件是接收邮件，接收邮件不使用SMTP，所以Ⅳ错误（接收邮件一般使用POP3）。不包含Ⅳ的只有A，所以A为正确答案。 当然如果逐个看知识点的话：Ⅰ.只支持传输7比特ASCII码内容正确，在MIME的支持下可以传输二进制数据。Ⅱ、Ⅲ均属于发送邮件，所以正确。

## Slide 316
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出R2的路由表，要求包括到达题47图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2013年
目的网络 | 下一跳 | 接口
153.14.5.0/24 | 153.14.3.2 | S0
194.17.20.0/23 | 194.17.24.2 | S1
194.17.20.128/25 | - | E0
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 317
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出R2的路由表，要求包括到达题47图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2013年
目的网络 | 下一跳 | 接口
153.14.5.0/24 | 153.14.3.2 | S0
194.17.20.0/23 | 194.17.24.2 | S1
194.17.20.128/25 | - | E0
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 318
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出R2的路由表，要求包括到达题47图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2013年
目的网络 | 下一跳 | 接口
153.14.5.0/24 | 153.14.3.2 | S0
194.17.20.0/23 | 194.17.24.2 | S1
194.17.20.128/25 | - | E0
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 319
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出R2的路由表，要求包括到达题47图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。
计算机网络真题讲解-2013年
目的网络 | 下一跳 | 接口
153.14.5.0/24 | 153.14.3.2 | S0
194.17.20.0/23 | 194.17.24.2 | S1
194.17.20.128/25 | - | E0
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 320
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  2）若R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，R2会通过哪个接口转发该IP分组？
计算机网络真题讲解-2013年
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 321
  47（9 分）假设Internet的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统AS1由路由器R1连接两个子网构成；自治系统AS2由路由器R2、R3互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2的接口名、R1与R3的部分接口IP地址如题47图所示。
  请回答下列问题。
  3）R1与R2之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？
计算机网络真题讲解-2013年
Notes:   【解析】
  1）根据图中所示
  R2经接口S0下一跳至153.14.3.2，交由R1转发； R2经接口E0下一跳至194.17.20.128/25，直接连接； R2经接口S1下一跳至194.17.24.2，交由R3转发， 所以
  目的网络下一跳接口R1连接的网络153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0R3连接的网络194.17.24.2S1「路由表中的路由项尽可能少」，所以需要将R1连接的网络合并，R3连接的网络合并。
  将R1连接的网络合并：
  155.14.5.0/25155.14.5.0 0000000 /25153.14.5.128/25153.14.5.1 0000000 /25合并后155.14.5.0/24将R3连接的网络合并
  194.17.20.0/25194.17.00010100. 0 0000000/25194.17.21.0/24194.17.00010101. 00000000/24合并后194.17.0001010 0.0/23194.17.20.0/23最终路由表为
  目的网络下一跳接口155.14.5.0/24153.14.3.2S0194.17.20.128/25直接连接，无下一跳E0194.17.20.0/23194.17.24.2S12）R2收到一个目的IP地址为194.17.20.200的IP分组，根据“最长前缀匹配”原则，先选择「194.17.20.128/25」看是否匹配
  194.17.20.200194.17.20.11001000194.17.20.128/25194.17.20.10000000/25匹配，所以应转发至接口E03）R1和R2分处于两个不同的自治系统（AS）。自治系统内一般使用RIP或者OSPF。自治系统之间一般使用边界网关协议BGP-4，所以R1和R2之间利用BGP-4交换路由信息；BGP-4报文被封装在TCP报文段中进行传输。

## Slide 322
2012年

## Slide 323: 2009年

## Slide 324
  33． 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是（ ） 。
  A． PPP
  B． IP
  C． UDP
  D． TCP
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 33.【参考答案】 B 【解析】考查 ICMP 协议的特点。 ICMP 是网络层协议， ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分 组中，因此 IP 协议直接为 ICMP 提供服务。

## Slide 325
  33． 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是（ ） 。
  A． PPP
  B． IP
  C． UDP
  D． TCP
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 33.【参考答案】 B 【解析】考查 ICMP 协议的特点。 ICMP 是网络层协议， ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分 组中，因此 IP 协议直接为 ICMP 提供服务。

## Slide 326
  34．在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是（ ）。
  A． 机械特性
  B． 功能特性
  C． 过程特性
  D． 电气特性
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 34.【参考答案】 C 【解析】考查物理层的接口特性。过程特性定义了各条物理线路的工作过程和时序关系。

## Slide 327
  35． 以太网的 MAC 协议提供的是（ ）。
  A． 无连接不可靠服务
  B． 无连接可靠服务
  C． 有连接不可靠服务
  D． 有连接可靠服务
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 35.【参考答案】 A 【解析】考查以太网 MAC 协议。考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以 使通信更简便：①采用无连接的工作方式；②不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发 回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力交付。差错的纠正由高层 完成

## Slide 328
  36． 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议（GBN）传输数据， 数据传输速率为16 kbps，单向传播时延为270ms，数据帧长度范围是128~512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为 （ ）。
  A． 5
  B． 4
  C． 3
  D． 2
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 36.【参考答案】 B 【解析】考查 GBN 协议。本题主要求解的是从发送一个帧到接收到这个帧的确认为止的时间 内最多可以发送多少数据帧。要尽可能多发帧，应以短的数据帧计算，因此首先计算出发送 一 帧 的 时 间 ： 1288/(16103)=64ms ； 发 送 一 帧 到 收 到 确 认 为 止 的 总 时 间 ： 64+270*2+64=668ms；这段时间总共可以发送 668/64=10.4（帧），发送这么多帧至少需要用 4 位比特进行编号。

## Slide 329
  37． 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是（ ） 。
  Ⅰ ． 运行路由协议，设备路由表
  Ⅱ ． 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组
  Ⅲ． 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失
  Ⅳ． 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上
  A． 仅Ⅲ、 Ⅳ
  B． 仅Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ
  C． 仅Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅳ
  D． Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ、 Ⅳ
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 37.【参考答案】 C 【解析】 考查 IP 路由器的功能。Ⅰ、Ⅳ显然是 IP 路由器的功能。对于Ⅱ，当路由器监测到 拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文。 对于Ⅲ，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分 组不丢失。

## Slide 330
  38． ARP 协议的功能是（ ）。
  A． 根据 IP 地址查询 MAC 地址
  B． 根据 MAC 地址查询 IP 地址
  C． 根据域名查询 IP 地址
  D． 根据 IP 地址查询域名
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 38.【参考答案】 A 【解析】考查 ARP 协议的功能。在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件 地址， ARP 协议是将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

## Slide 331
  39． 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。
  A． 180.80.76.0
  B． 180.80.76.255
  C． 180.80.77.255
  D． 180.80.79.255
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 39.【参考答案】 D 【解析】考查 IP 地址的特点。由子网掩码可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。 IP 地址 的第 3 个字节为 01001101（下划线为子网号的一部分），将主机号全置为 1，可得广播地址 为 180.80.79.255。

## Slide 332
  . . .
  39． 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。
  A． 180.80.76.0
  B． 180.80.76.255
  C． 180.80.77.255
  D． 180.80.79.255
  . . .
计算机网络真题讲解-2012年
180
80
77
55
0 0000 0000
64 0100 0000
128 1000 0000
1100 0000
224 1110 0000
255 1111 1111
1111 1100
180
80
0100 1101
IP 地址
子网掩码
网络地址
255
255
55
0
  . . .
180
80
0100 1100
0000 0000
  . . .
广播地址
180
80
0100 1111
1111 1111
  . . .
Notes: 39.【参考答案】 D 【解析】考查 IP 地址的特点。由子网掩码可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。 IP 地址 的第 3 个字节为 01001101（下划线为子网号的一部分），将主机号全置为 1，可得广播地址 为 180.80.79.255。

## Slide 333
  40．若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、 ②、 ③ 阶段分别使用的应用层协议可以是 （ ）。
  A． SMTP、 SMTP、 SMTP
  B． POP3、 SMTP、 POP3
  C． POP3、 SMTP、 SMTP
  D． SMTP、 SMTP、 POP3
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 40.【参考答案】 D 【解析】考查电子邮件中的协议。 SMTP 采用“推”的通信方式，用于用户代理向邮件服务器发 送邮件、以及邮件服务器之间发送邮件。 POP3 采用“拉”的通信方式，用于用户从目的邮件服 务器上读取邮件。

## Slide 334
  47． 主机 H 通过快速以太网连接 Internet， IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址 为 211.68.71.80。 H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如 题 47-a 表所示。
  （1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: 47． 解答： （ 1）由于题 47-a 表中 1、 3、 4 号分组的源 IP 地址（第 13~16 字节）均为 192.168.0.8 （c0a8 0008H），因此可以判定 1、 3、 4 号分组是由 H 发送的。（3 分） 题 47-a 表中 1 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 02H（即 SYN=1， ACK=0）， seq=846b 41c5H， 2 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 12H（即 SYN=1， ACK=1）， seq=e059 9fefH， ack=846b 41c6H， 3 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 10H（即 ACK=1）， seq=846b 41c6H， ack= e059 9ff0H，所以 1、 2、 3 号分组完成了 TCP 连接建立过程。（1 分） 由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46 字节，表中 3、 5 号分组的总长度为 40（28H）字节，小于 46 字节，其余分组总长度均大于 46 字节。所以 3、 5 号分组通过快 速以太网传输时进行了填充。（1 分）

## Slide 335
  47． 主机 H 通过快速以太网连接 Internet， IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址 为 211.68.71.80。 H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如 题 47-a 表所示。
  （2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: （2）由 3 号分组封装的 TCP 段可知，发送应用层数据初始序号为 seq=846b 41c6H，由 5 号分组封装的 TCP 段可知， ack 为 seq=846b 41d6H，所以 5 号分组已经收到的应用层数据 的字节数为 846b 41d6H - 846b 41c6H=10H=16。（2 分） 【评分说明】其他正确解答，亦给 2 分；若解答结果不正确，但分析过程正确给 1 分； 其他情况酌情给分。

## Slide 336
  47． 主机 H 通过快速以太网连接 Internet， IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址 为 211.68.71.80。 H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如 题 47-a 表所示。
  （3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该IP分组到达 H 时经过了多少个路由器？ 注： IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图，题 47-b 图所示。
计算机网络真题讲解-2012年

## Slide 337
  47． 主机 H 通过快速以太网连接 Internet， IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址 为 211.68.71.80。 H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如 题 47-a 表所示。
  （3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该IP分组到达 H 时经过了多少个路由器？ 注： IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图，题 47-b 图所示。
计算机网络真题讲解-2012年
Notes: （3）由于 S 发出的 IP 分组的标识=6811H，所以该分组所对应的是题 47-a 表中的 5 号分 组。 S 发出的 IP 分组的 TTL=40H=64， 5 号分组的 TTL=31H=49， 64-49=15，所以，可以推 断该 IP 分组到达 H 时经过了 15 个路由器。（2 分） 【评分说明】若解答结果不正确，但分析过程正确给 1 分；其他情况酌情给分。

## Slide 338
2011年

## Slide 339: 2009年

## Slide 340
  33． TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（ ）。
  A．无连接不可靠的数据报服务
  B．无连接可靠的数据报服务
  C．有连接不可靠的虚电路服务
  D．有连接可靠的虚电路服务
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 33.解答： A。 TCP/IP的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据 报服务。 此外考察IP首部，如果是面向连接的，则应有用于建立连接的字段，但是没有；如 果提供可靠的服务，则至少应有序号和校验和两个字段，但是IP分组头中也没有（IP首部中 只是首部校验和）。因此网络层提供的无连接不可靠的数据服务。有连接可靠的服务由传输 层的TCP提供。

## Slide 341
  33． TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（ ）。
  A．无连接不可靠的数据报服务
  B．无连接可靠的数据报服务
  C．有连接不可靠的虚电路服务
  D．有连接可靠的虚电路服务
计算机网络真题讲解-2011年
应用层
传输层
网络链路层
物理层
Notes: 33.解答： A。 TCP/IP的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据 报服务。 此外考察IP首部，如果是面向连接的，则应有用于建立连接的字段，但是没有；如 果提供可靠的服务，则至少应有序号和校验和两个字段，但是IP分组头中也没有（IP首部中 只是首部校验和）。因此网络层提供的无连接不可靠的数据服务。有连接可靠的服务由传输 层的TCP提供。

## Slide 342
  34．若某通信链路的数据传输速率为 2400bit/s，采用 4 相位调制，则该链路的波特率是
  A． 600 波特
  B． 1200 波特
  C． 4800 波特
  D． 9600 波特
计算机网络真题讲解-2011年
波特率=比特率/2=1200 波特
Notes: 34.解答： B。有 4 种相位，则一个码元需要由 log24=2 个 bit 表示，则波特率=比特率/2=1200 波特。

## Slide 343
  35．数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了 0～3 号数据帧， 现已收到 1 号帧的确认，而 0、 2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是
  A． 1
  B． 2
  C． 3
  D． 4
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 35.解答： B。选择重传协议中，接收方逐个地确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择ACK分组进行确认。因此选择重传协议中的ACK分组不再具 有累积确认的作用。这点要特别注意与GBN协议的区别。此题中只收到1号帧的确认， 0、 2 号帧超时，由于对于1号帧的确认不具累积确认的作用，因此发送方认为接收方没有收到0、 2号帧，于是重传这两帧。

## Slide 344
选择重传协议（SR）
接收方逐个地确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择ACK分组进行确认。
因此选择重传协议中的ACK分组不再具 有累积确认的作用。
要特别注意与GBN协议的区别。
滑动窗口>1
接收窗口>1
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 345
  35．数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了 0～3 号数据帧， 现已收到 1 号帧的确认，而 0、 2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是
  A． 1
  B． 2
  C． 3
  D． 4
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 35.解答： B。选择重传协议中，接收方逐个地确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择ACK分组进行确认。因此选择重传协议中的ACK分组不再具 有累积确认的作用。这点要特别注意与GBN协议的区别。此题中只收到1号帧的确认， 0、 2 号帧超时，由于对于1号帧的确认不具累积确认的作用，因此发送方认为接收方没有收到0、 2号帧，于是重传这两帧。

## Slide 346
  36．下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是 。
  A． CSMA
  B． CDMA
  C． CSMA/CD
  D． CSMA/CA
计算机网络真题讲解-2011年
随机访问介质 | 特点
ALOHA | 想发就发，超时重发
CSMA | 先听后发
CSMA/CD | 先听后发，边发边听，冲突停发
CSMA/CA | 冲突避免，IFS等待时间
Notes: 36.解答： D。可以用排除法。首先CDMA即码分多址，是物理层的东西； CSMA/CD即带冲突检 测的载波监听多路访问，这个应该比较熟悉，接收方并不需要确认； CSMA，既然CSMA/CD是 其超集， CSMA/CD没有的东西， CSMA自然也没有。于是排除法选D。 CSMA/CA是无线局域网标 准802.11中的协议。 CSMA/CA利用ACK信号来避免冲突的发生，也就是说，只有当客户端收到网络上返回的ACK信号后才确认送出的数据已经正确到达目的地址。

## Slide 347
  37．某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络， 子网掩码，下一跳）是 ( )。
  A．192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.1
  B．192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
  C. 192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2
  D. 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 37.解答： D。此题主要考察路由聚合。要使R1能够正确将分组路由到所有子网，则R1中需 要有到192.168.2.0/25和192.168.2.128/25的路由。观察发现网络192.168.2.0/25和 192.168.2.128/25的网络号的前24位都相同，于是可以聚合成超网192.168.2.0/24。从图中 可以看出下一跳地址应该是192.168.1.2

## Slide 348
  38．在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是 ( )。
  A． 0
  B． 1
  C． 2
  D． 4
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 38.解答： C。首先分析192.168.4.0/30这个网络。主机号占两位，地址范围192.168.4.0/30~ 192.168.4.3/30，即可以容纳（4-2=2）个主机。主机位为全1时，即192.168.4.3，是广播 地址，因此网内所有主机都能收到，因此选C。

## Slide 349
  38．在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是 ( )。
  A． 0
  B． 1
  C． 2
  D． 4
计算机网络真题讲解-2011年
IP 地址
192.168.4.0/30
4 – 广播地址 – 网络地址 = 2个
Notes: 38.解答： C。首先分析192.168.4.0/30这个网络。主机号占两位，地址范围192.168.4.0/30~ 192.168.4.3/30，即可以容纳（4-2=2）个主机。主机位为全1时，即192.168.4.3，是广播 地址，因此网内所有主机都能收到，因此选C。

## Slide 350
  39．主机甲向主机乙发送一个（SYN=1，seq=11220）的TCP段，期望与主机乙建立 TCP连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP段可能是（ ）。
  A． （SYN=0， ACK=0， seq=11221， ack=11221）
  B． （SYN=1， ACK=1， seq=11220， ack=11220）
  C． （SYN=1， ACK=1， seq=11221， ack=11221）
  D． （SYN=0， ACK=0， seq=11220， ack=11220）
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: 39.解答： C。主机乙收到连接请求报文后，如同意连接，则向甲发送确认。在确认报文段 中应把SYN位和ACK位都置1，确认号是甲发送的TCP段的初始序号seq=11220加1，即为ack= 11221，同时也要选择并消耗一个初始序号seq， seq值由主机乙的TCP进程确定，本题取seq= 11221与确认号、甲请求报文段的序号没有任何关系。

## Slide 351
  40．主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300B、 400B 和 500B 的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是
  A． 300
  B． 500
  C． 1200
  D． 1400
计算机网络真题讲解-2011年
  第1段 seq = 长度300B
  第2段 seq = 长度400B
  第3段 seq = 900 长度500B
  500
  200
Notes: 40.解答： B。 TCP段首部中的序号字段是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。第 三个段的序号为900，则第二个段的序号为900-400=500。而确认号是期待收到对方下一个报 文段的第一个字节的序号。现在主机乙期待收到第二个段，故甲的确认号是500。

## Slide 352
  47．（9 分）某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100（私有地 址）。题 47-a图是网络拓扑，题47-b图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的 十六进制及 ASCII 码内容。
  （1） Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: （1） 以太网帧的数据部分是 IP 数据报，只要数出相应字段所在的字节即可。由图 5-3 可知以太网帧头部有 6+6+2=14 字节， 由图 5-4 可知 IP 数据报首部的目的 IP 地址字段前有 4×4=16 字节，从图 5-2 的帧第 1 字节开始数 14+16=30 字节，得目的 IP 地址 40.aa.62.20（十 六进制），转换成十进制为 64.170.98.32。由图 5-3 可知以太网帧的前 6 字节 00-21-27-21 -51-ee 是目的 MAC 地址，即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

## Slide 353
  47．（9 分）某主机的MAC地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP地址为10.2.128.100（私有地 址）。题 47-a图是网络拓扑，题47-b图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的 十六进制及 ASCII 码内容。
  （1） Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: （1） 以太网帧的数据部分是 IP 数据报，只要数出相应字段所在的字节即可。由图 5-3 可知以太网帧头部有 6+6+2=14 字节， 由图 5-4 可知 IP 数据报首部的目的 IP 地址字段前有 4×4=16 字节，从图 5-2 的帧第 1 字节开始数 14+16=30 字节，得目的 IP 地址 40.aa.62.20（十 六进制），转换成十进制为 64.170.98.32。由图 5-3 可知以太网帧的前 6 字节 00-21-27-21 -51-ee 是目的 MAC 地址，即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

## Slide 354
  47．（9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28， IP 地址为 10.2.128.100（私有地 址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的 十六进制及 ASCII 码内容。
  （2）该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: （2） ARP 协议用于解决 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。主机的 ARP 进程在本以太网 以广播的形式发送 ARP 请求分组，在以太网上广播时，以太网帧的目的地址为全 1，即 FF-FFFF-FF-FF-FF。

## Slide 355
  47．（9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28， IP 地址为 10.2.128.100（私有地 址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的 十六进制及 ASCII 码内容。
  （3）假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求—响应时间为 RTT， rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: （3） HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作时，服务器在发送响应后仍然在一段时 间内保持这段连接，客户机在收到前一个请求的响应后才能发出下一个请求。第一个 RTT 用于请求 Web 页面，客户机收到第一个请求的响应后（还有五个请求未发送），每访问一次 对象就用去一个 RTT。故共需 1+5=6 个 RTT 后浏览器收到全部内容。

## Slide 356
  47．（9 分）某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28， IP 地址为 10.2.128.100（私有地 址）。题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80B 的 十六进制及 ASCII 码内容。
  （4）该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？
  注： 以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。
计算机网络真题讲解-2011年
Notes: （4）私有地址和 Internet 上的主机通信时，须由 NAT 路由器进行网络地址转换，把 IP 数据报的源 IP 地址（本题为私有地址 10.2.128.100）转换为 NAT 路由器的一个全球 IP 地址 （本题为 101.12.123.15）。因此，源 IP 地址字段 0a 02 80 64 变为 65 0c 7b 0f。 IP 数据报每经 过一个路由器，生存时间 TTL 值就减 1，并重新计算首部校验和。若 IP 分组的长度超过输 出链路的 MTU，则总长度字段、标志字段、片偏移字段也要发生变化。

## Slide 357
2010年

## Slide 358: 2009年

## Slide 359
  33． 下列选项中， 不属于网络体系结构所描述的内容是（ ） 。
  A．网络的层次
  B．每层使用的协议
  C．协议的内部实现细节
  D．每层必须完成的功能
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 33．C
考查计算机网络体系结构的基本概念。 我们把计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构。因此 A、 B、 D 正确，而体系结构是抽象的， 它不包括各层协议及功能的具体实现细节。

## Slide 360
  33． 下列选项中， 不属于网络体系结构所描述的内容是（ ） 。
  A．网络的层次
  B．每层使用的协议
  C．协议的内部实现细节
  D．每层必须完成的功能
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 33．C
考查计算机网络体系结构的基本概念。 我们把计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构。因此 A、 B、 D 正确，而体系结构是抽象的， 它不包括各层协议及功能的具体实现细节。

## Slide 361
  34． 在图 B-3 所示的采用“存储-转发” 方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbit/s，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是 （ ）。
  A． 80ms
  B． 80.08ms
  C． 80.16ms
  D． 80.24ms
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 34．C
考查存储转发机制。 由题设可知，分组携带的数据长度为 980B，文件长度为 980000B，需拆分为 1000 个分组，加上头部后，每个分组大小为 1000B，总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同， 因此文件传输经过最短路径时所需时间最少，最短路径经过 2 个分组交换机。 当 t = 1M×8/100Mbps = 80ms 时， H1 发送完最后一个 bit； 由于传输延时，当 H1 发完所有数据后，还有两个分组未到达目的地， 其中最后一个分组，需经过 2 个分组交换机的转发，在两次转发完成后，所有分组均到达目的主机。每次转发的时间为 t0 = 1K×8/100Mbps = 0.08ms。 所以，在不考虑分组拆装时间和等待延时的情况下，当 t = 80ms + 2t0 = 80.16ms 时， H2 接收完文件，即所需的时间至少为 80.16ms。

## Slide 362
  35． 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是（ ）。
  A． R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
  B． R2 可以到达 net1，跳数为 16
  C． R1 可以经过 R2 到达 net1， 跳数为 17
  D． R1 不能经过 R2 到达 net1
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 35． D
考查 RIP 路由协议。 RIP 使用距离向量算法的工作过程参见内容精讲部分。 R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不 可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1， R2 也不可能到达 net1。 B、 C 错误， D 正确。而题目中并未给 出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也不正确。

## Slide 363
  35． 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是 （ ）。
  A． R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
  B． R2 可以到达 net1，跳数为 16
  C． R1 可以经过 R2 到达 net1， 跳数为 17
  D． R1 不能经过 R2 到达 net1
计算机网络真题讲解-2010年
R2
R1
不可达
net1
Notes: 35． D
考查 RIP 路由协议。 RIP 使用距离向量算法的工作过程参见内容精讲部分。 R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 net1，则其跳数为 17，由于距离为 16 表示不 可达，因此 R1 不能经过 R2 到达 net1， R2 也不可能到达 net1。 B、 C 错误， D 正确。而题目中并未给 出 R1 向 R2 发送的信息，因此 A 也不正确。

## Slide 364
  36． 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是 （ ）。
  A．路由重定向
  B．目的不可达
  C．源点抑制
  D．超时
计算机网络真题讲解-2010年
ICMP 差错报告报文有 5 种：
终点不可达
源点抑制
超时
参数问题
改变路由（重定向）
Notes: 36． C
考查 ICMP 协议。 ICMP 差错报告报文有 5 种，终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）， 其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应 当把数据报的发送速率放慢。

## Slide 365
  37． 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是 （ ）。
  A． 32， 8
  B． 32， 6
  C． 8， 32
  D． 8， 30
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 37．B
考查子网划分与子网掩码、 CIDR。 由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，因此其网络号为前 24 位。第 25-32 位为子网位+主机位。 而子网掩码为 255.255.255.248，其第 25-32 位的 248 用二进制表示为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。 RFC 950 文档规定，对分类的 IPv4 地址进行子网划分时，子网号不能为全 1 或全 0。但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，要弄清 你的路由器所有的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种用法。但不论是分类的 IPv4 地址还是 无分类域间路由选择 CIDR，其子网中的主机号均不能为全 1 或全 0。因此该网络空间的最大子网个数为 25 = 32 个，每个子网内的最大可分配地址个数为 23 -2 = 6 个。

## Slide 366
  37． 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。
  A． 32， 8
  B． 32， 6
  C． 8， 32
  D． 8， 30
计算机网络真题讲解-2010年
IP 地址
子网掩码
255.255.255.248
192.168.5.0/24
192.168.5.0000 0000
255.255.255.1111 1000
Notes: 37．B
考查子网划分与子网掩码、 CIDR。 由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，因此其网络号为前 24 位。第 25-32 位为子网位+主机位。 而子网掩码为 255.255.255.248，其第 25-32 位的 248 用二进制表示为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。 RFC 950 文档规定，对分类的 IPv4 地址进行子网划分时，子网号不能为全 1 或全 0。但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，要弄清 你的路由器所有的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种用法。但不论是分类的 IPv4 地址还是 无分类域间路由选择 CIDR，其子网中的主机号均不能为全 1 或全 0。因此该网络空间的最大子网个数为 25 = 32 个，每个子网内的最大可分配地址个数为 23 -2 = 6 个。

## Slide 367
  37． 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。
  A． 32， 8
  B． 32， 6
  C． 8， 32
  D． 8， 30
计算机网络真题讲解-2010年
IP 地址
子网掩码
255.255.255.248
最大子网
192.168.5.0/24
= 32个
192.168.5.0000 0000
255.255.255.1111 1000
Notes: 37．B
考查子网划分与子网掩码、 CIDR。 由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，因此其网络号为前 24 位。第 25-32 位为子网位+主机位。 而子网掩码为 255.255.255.248，其第 25-32 位的 248 用二进制表示为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。 RFC 950 文档规定，对分类的 IPv4 地址进行子网划分时，子网号不能为全 1 或全 0。但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，要弄清 你的路由器所有的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种用法。但不论是分类的 IPv4 地址还是 无分类域间路由选择 CIDR，其子网中的主机号均不能为全 1 或全 0。因此该网络空间的最大子网个数为 25 = 32 个，每个子网内的最大可分配地址个数为 23 -2 = 6 个。

## Slide 368
  37． 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。
  A． 32， 8
  B． 32， 6
  C． 8， 32
  D． 8， 30
计算机网络真题讲解-2010年
IP 地址
子网掩码
255.255.255.248
最大子网
192.168.5.0/24
= 32个
192.168.5.0000 0000
255.255.255.1111 1000
子网内地址
- 2 = 6个
Notes: 37．B
考查子网划分与子网掩码、 CIDR。 由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，因此其网络号为前 24 位。第 25-32 位为子网位+主机位。 而子网掩码为 255.255.255.248，其第 25-32 位的 248 用二进制表示为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位用于子网号，后 3 位用于主机号。 RFC 950 文档规定，对分类的 IPv4 地址进行子网划分时，子网号不能为全 1 或全 0。但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，要弄清 你的路由器所有的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种用法。但不论是分类的 IPv4 地址还是 无分类域间路由选择 CIDR，其子网中的主机号均不能为全 1 或全 0。因此该网络空间的最大子网个数为 25 = 32 个，每个子网内的最大可分配地址个数为 23 -2 = 6 个。

## Slide 369
  38． 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是 （ ）。
  Ⅰ ．中继器 Ⅱ ．集线器 Ⅲ．网桥 Ⅳ．路由器
  A．仅Ⅰ 和Ⅱ
  B．仅Ⅲ
  C．仅Ⅲ和Ⅳ
  D．仅Ⅳ
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 38．D
考查网络设备与网络风暴。 物理层设备中继器和集线器既不隔离冲突域也不隔离广播域；网桥可隔离冲突域，但不隔离广播域； 网络层的路由器既隔离冲突域，也隔离广播域； VLAN 即虚拟局域网也可隔离广播域。对于不隔离广播 域的设备，他们互连的不同网络都属于同一个广播域，因此扩大了广播域的范围，更容易产生网络风暴。

## Slide 370
  39． 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接， TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是 （ ）。
  A． 1000
  B． 2000
  C． 3000
  D． 4000
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 39．A
考查 TCP 流量控制与拥塞控制。 发送方的发送窗口的上限值应该取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方 的发送窗口为 MIN{4000， 2000}=2000 字节，由于发送方还没有收到第二个最大段的确认，所以此时主 机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 2000-1000=1000 字节。

## Slide 371
  40． 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。
  A．一条、一条
  B．一条、多条
  C．多条、一条
  D．多条、多条
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 40． A
考查 DNS 系统域名解析过程。 当采用递归查询的方法解析域名时，如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地 址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文，这种方法用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条。

## Slide 372
  47．（9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbit/s， 主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200 000km/s。请回答下列问题，要求 说明理由或写出计算过程。
  （1） 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均 检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送 数据过程中，其他主机不发送数据）？
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: 二、综合应用题：
47． 解答： （1）当主机甲和主机乙同时向对方发送数据时，信号在信道中发生冲突后，冲突信号继 续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突需要经过的时间最短，等于单程的传播时延 t0=2km/200 000km/s=0.01ms。
主机甲（或主机乙）先发送一个数据帧，当该数据帧即将到达主机乙（或主机甲）时， 主机乙（或主机甲）也开始发送一个数据帧，这时，主机乙（或主机甲）将立刻检测到冲突， 而主机甲（或主机乙）要检测到冲突，冲突信号还需要从主机乙（或主机甲）传播到主机甲 （或主机乙），因此甲、乙两台主机均检测到冲突所需的最长时间等于双程的传播时延 2t0=0.02ms。

## Slide 373
  47．（9 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbit/s， 主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度为 200 000km/s。请回答下列问题，要求 说明理由或写出计算过程。
  （2） 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1 518B） 向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧， 主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考 虑以太网的前导码）？
计算机网络真题讲解-2010年
Notes: （2） 主机甲发送一个数据帧的时间，即发送时延 t1=1518×8bit/(10Mbit/s)=1.2144ms；主 机 乙 每 成 功 收 到 一 个 数 据 帧 后 ， 向 主 机 甲 发 送 确 认 帧 ， 确 认 帧 的 发 送 时 延 t2=64×8bit/10Mbit/s=0.0512ms；主机甲收到确认帧后，即发送下一数据帧，故主机甲的发送 周期 T=数据帧发送时延 t1+确认帧发送时延 t2+双程传播时延=t1+t2+2t0=1.2856ms；于是主 机甲的有效数据传输率为 1500×8/T=12000bit/1.2856ms≈9.33Mbit/s（以太网有效数据为 1500B，即以太网帧的数据部分）。

## Slide 374
2009年

## Slide 375: 2009年

## Slide 376
  33． 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是( ) 。
  A．数据链路层
  B．传输层
  C．会话层
  D．应用层
计算机网络真题讲解-2009年
Notes: B
考查 OSI 模型中传输层的功能。 传输层提供应用进程间的逻辑通信，即端到端的通信。而网络层提供点到点的逻辑通信。因此选 B.

## Slide 377
  34． 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是
  A． 12kbit/s
  B． 24kbit/s
  C． 48kbit/s
  D． 96kbit/s
计算机网络真题讲解-2009年
Notes: B
考查奈氏准则和香农定理。 采用 4 个相位，每个相位有4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4it 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 2x3Kx4=24Kbps。考查后退 N 帧协议的工作原理。

## Slide 378
  34． 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是
  A． 12kbit/s
  B． 24kbit/s
  C． 48kbit/s
  D． 96kbit/s
计算机网络真题讲解-2009年
香农定理
奈奎斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
带宽受限且有高斯白噪声干扰
信道的最大数据传输速率 bps
Notes: B
考查奈氏准则和香农定理。 采用 4 个相位，每个相位有4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4it 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 2x3Kx4=24Kbps。考查后退 N 帧协议的工作原理。

## Slide 379
  34． 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是
  A． 12kbit/s
  B． 24kbit/s
  C． 48kbit/s
  D． 96kbit/s
计算机网络真题讲解-2009年
奎奈斯特定理
信道的最大数据传输速率 V bps
信道带宽
每个码元的离散电平数目
bps
bps
Notes: B
考查奈氏准则和香农定理。 采用 4 个相位，每个相位有4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4it 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 2x3Kx4=24Kbps。考查后退 N 帧协议的工作原理。

## Slide 380
  35． 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、 2、 3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是
  A． 2
  B． 3
  C． 4
  D． 5
计算机网络真题讲解-2009年
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 381
流量控制
停止-等待协议
多帧滑动窗口与选择重传协议
多帧滑动窗口与后退N帧协议
滑动窗口=1
接收窗口=1
滑动窗口>1
接收窗口=1
滑动窗口>1
接收窗口>1
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 382
后退N帧协议(GBN)
发送方可以连续发送若干个数据帧。
如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。
若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，
发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。
连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式
滑动窗口>1
接收窗口=1
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 383
选择重传协议（SR）
接收方逐个地确认正确接收的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接收就发送选择ACK分组进行确认。
因此选择重传协议中的ACK分组不再具 有累积确认的作用。
要特别注意与GBN协议的区别。
滑动窗口>1
接收窗口>1
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 384
  35． 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、 2、 3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是
  A． 2
  B． 3
  C． 4
  D． 5
计算机网络真题讲解-2009年
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 | -1 | 1，
接收窗口 | 1 | 1 | 1，
 | 停等协议 | 后退N帧协议 （GBN) | 选择重传协议（SR)
发送窗口 | 1 |  | 
接收窗口 | 1 | 1 | 
Notes: C
考察后退N帧协议的工作原理
在后退N帧协议中，发送方可以连续发送若干个数据帧，如果收到接收方的确认帧则可以继续发送。若某个帧出错，接收方只是简单的丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有数据帧。这里要注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此题目中收到 3 的确认就代表编号为 0、1、2、3 的已接收，而此时发送方未收到 1号帧的确认只能代表确认顿在返回的过程中丢失了，而不代表 1号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4、5、6、7 的帧。

## Slide 385
  36． 以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是 。
  A． 目的物理地址
  B． 目的 IP 地址
  C． 源物理地址
  D． 源 IP 地址
计算机网络真题讲解-2009年
Protocol Data Unit
Notes: A
考查交换机的工作原理。 交换机实质上是一个多端口网桥，工作在数据链路层，数据链路层使用物理地址进行转发，而转发通常都是根据目的地址来决定出端口。

## Slide 386
  37． 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbit/s，电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要 。
  A．增加 160m
  B．增加 80m
  C．减少 160m
  D．减少 80m
计算机网络真题讲解-2009年
Notes: D
考查 CSMA/CD 协议的工作原理。 首先由例 8 可知，若最短帧长减少，而数据传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现争用期的减少。争用期是指网络中收发结点间的往返时延，因此假设需要减少的最小距离为 s,单位是 m.则可以得到下式(注意单位的转换): 2x[s/(2x108)]=800/(1x109)，因此可得 s=80，即最远的两个站点之间的距离最少需要减少 80m。

## Slide 387
  38．主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是 ( )。
  A． 500
  B． 700
  C． 800
  D． 1000
计算机网络真题讲解-2009年
  第1段 seq = 200 长度300B
  第2段 seq = 500 长度500B
  主机乙：
  ack_seq = 500 + 500 = 1000
Notes: D
考查 TCP 的数据编号与确认。 TCP 是面向字节流的，其选择确认 (Selective ACK) 机制是接收端对字节序号进行确认，其返回的序号是接收端下一次期望接收的序号，因此主机乙接收两个段后返回给主机甲的确认序列号是 1000。

## Slide 388
  39． 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是
  A． 7KB
  B． 8KB
  C． 9KB
  D． 16KB
计算机网络真题讲解-2009年
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
系列 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
超时
拥塞窗口：1
门限值：8
拥塞窗口
RTT
慢开始
拥塞避免
Notes: C
考查 TCP 的拥塞控制方法。 本题计算原理如图 4 所示。无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥寒(其根据就是没有按时收到确认),就要把慢开始门限 ssthresh 设置为出现拥塞时的发送方窗口值的一半(但不能小于 2)。然后把拥塞窗口 cwnd 重新设置为 1，执行慢开始算法。这样做的目的就是要迅速减少主机发送到网终中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。
因此，在发送拥塞后，慢开始门限 ssthresh 变为 16/2 = KB，发送窗口变为 1 KB。在接下来的3个RTT 内，拥塞窗口执行慢开始算法，呈指数形式增加到 8KB，此时由于慢开始门限 ssthresh 为 8 KB因此转而执行拥塞避免算法，即拥塞窗口开始“加法增大”。因此第 4个 RTT 结束后，拥塞窗口的大小为9 KB。

## Slide 389
  40． FTP 客户和服务器间传递 FTP 命令时，使用的连接是 ( )。
  A．建立在 TCP 之上的控制连接
  B．建立在 TCP 之上的数据连接
  C．建立在 UDP 之上的控制连接
  D．建立在 UDP 之上的数据连接
计算机网络真题讲解-2009年
Notes: A
考查 FTP 协议的特点。 FTP 协议是基于传输层TCP 协议的。FTP 的控制连接使用端口 21，用来传输控制信息(如连接请传送请求等)，求，数据连接使用端口20，用来传输数据。

## Slide 390
  47．（9 分）某网络拓扑如图 A-3 所示，路由器 R1 通过接口 E1、 E2 分别连接局域网 1、 局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。 R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1， R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2， L1 接口的 IP 地址 是 130.11.120.1， E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。
  R1 和 R2 的路由表结构为 :
  （1）将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2， 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要 的计算过程。
计算机网络真题讲解-2009年

## Slide 391
  47．（9 分）某网络拓扑如图 A-3 所示，路由器 R1 通过接口 E1、 E2 分别连接局域网 1、 局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。 R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1， R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2， L1 接口的 IP 地址 是 130.11.120.1， E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。
  R1 和 R2 的路由表结构为 :
  （2）请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
计算机网络真题讲解-2009年
202.118.1.0 | 255.255.255.128 | 无 | E1
202.118.1.128 | 255.255.255.128 | 无 | E2
202.118.3.2 | 255.255.255.255 | 202.118.2.2 | L0
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 202.118.2.2 | L0

## Slide 392
  47．（9 分）某网络拓扑如图 A-3 所示，路由器 R1 通过接口 E1、 E2 分别连接局域网 1、 局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。 R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1， R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2， L1 接口的 IP 地址 是 130.11.120.1， E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。
  R1 和 R2 的路由表结构为 :
  （3）请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。
计算机网络真题讲解-2009年
202.118.1.0 | 255.255.255.128 | 无 | E1
202.118.1.128 | 255.255.255.128 | 无 | E2
202.118.1.0 | 255.255.255.0 | 202.118.2.1 | L0